## Slide 1
Lumerical FDTD 2026 R1 · RCWA
AR 波导光栅
完整学习复盘
原理、实验细节与下一阶段计划
638 nm 入耦器专题
2026年10月23日 · 复习与学习用
概念示意 · 非仿真结果
Notes: 第1页｜AR 波导光栅 完整学习复盘
讲解与细节
这套资料用于回忆已经做过的工作，并重新建立独立判断能力。当前工程范围是单色入耦器，不涵盖整副AR眼镜。历史结果均须联系当时的模型和评价定义。
封面视觉为2026-10-23生成的AR眼镜概念图，并非真实产品、已完成整机设计或电磁仿真。文字、参数、表格和数值曲线均独立编辑。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第01章 当前到底进行到哪一步
扩展阅读：本章完整记录
当前项目停在“638 nm 三维有限光束入耦候选的局部验证完成，准备建立工程波长响应”。1.40 µm 是选作继续学习的横向宽度候选，不能称为通过全部工程验收的最终器件。10月17日的 Stage292–298 已计算完；最后一个操作问题是导入光源没有 `angle theta` 属性。此问题属于读取方式错误，不代表历史仿真结果丢失。
| 模块 | 已有工程证据 | 尚需建立的能力或证据 |
|---|---|---|
| 基础几何与界面 | 多版 FDTD 与 RCWA 工程、手动和脚本操作 | 不看代码说明也能指出每个对象作用 |
| 周期单元筛选 | 532/638 nm、TE/TM、周期、宽高与 k 向量测试 | 理解级次标签及两种 RCWA 归一化 |
| 二维有限器件 | 相位匹配、倾斜齿、角度与波长、部分公差验证 | 解释二维假设，知道结论适用哪一版几何 |
| 三维有限光束 | 背景场扣除、固定模态投影、局部几何和三光斑比较 | 源物理一致性和当前候选的针对性收敛审计 |
| 工程验证 | 已有实验流程与输入规格表 | 当前 1.40 µm 候选的波长、角度、位置及制造容差 |
| 完整 AR 系统 | 已讲过 FOV、眼盒、RGB、扩瞳概念 | 系统模型、出耦均匀性、RGB 共视场和成像质量 |
文件事实：工程基准 `ar_incoupler_ENGINEERING_BASELINE_638nm.fsp` 已存在，最后写入时间为10月17日19:25。它是切换 Layout 后保存的设置副本，不能假定包含原完整结果。已计算模型和后处理模型另存为 Stage292b、Stage293b 等文件。10月22日本次进程检查没有发现 FDTD 进程；这里记录的是保存状态，不能据此声称软件正在显示某个模型。
建议的当前定位是：已有较丰富的仿真实践和候选结果，正在补足独立判断能力。过去用“已经学会”或粗略百分比衡量进度并不可靠。之后要靠复述、预测和小实验验收。

## Slide 2
阅读目录
学习总览 / 02 — 65
第一次先看第3、7、16、43、47、53页，随后按章节复习。
部分 | 核心问题 | 页码
当前定位 | 做到了哪里，为什么感觉仍然不会 | 3–5
物理与操作 | 坐标、参数、级次、效率、脚本 | 6–20
历次实验 | 从532 nm入门到三维测量重建 | 21–38
近期优化 | 齿高、齿宽、偏移、三光斑验证 | 39–47
后续学习 | 排错、实验设计、课程与工程验证 | 48–59
查阅附录 | 恢复文件、来源、阶段目录、术语 | 60–65
Notes: 第2页｜阅读目录
讲解与细节
这是复习用长篇课件，可以分六次学习。页面保留核心解释，PowerPoint备注提供细节和来源。读完一个实验后，用自己的话说出变量、固定量、指标和下一步。
本页结论
第一次先看第3、7、16、43、47、53页，随后按章节复习。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第01章 当前到底进行到哪一步

## Slide 3
工程进度与学习进度
学习总览 / 03 — 65
当前位置：三维入耦候选的工程验证入口。独立理解需要单独验收。
模块 | 现有工程记录 | 仍需完成
RCWA周期单元 | 532/638 nm、偏振与几何筛选 | 独立解释级次和归一化
二维有限FDTD | 相位峰、部分收敛与公差实验 | 复述每种验证的适用范围
三维有限光束 | Stage292–298局部候选结果 | 当前源与测量有效性审计
工程化验证 | 基准文件与计划已保存 | 波长、角度、位置和制造偏差
AR光学系统 | 已有概念学习 | 扩瞳、眼盒、RGB与成像模型
Notes: 第3页｜工程进度与学习进度
讲解与细节
计算记录存在，只能证明对应工作留下了证据。它不自动证明你已经能独立操作，也不证明器件满足产品规格。当前1.40 µm候选仅是后续验证的起点。
本页结论
当前位置：三维入耦候选的工程验证入口。独立理解需要单独验收。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第01章 当前到底进行到哪一步

## Slide 4
入耦器在 AR 光路中的位置
学习总览 / 04 — 65
局部耦合效率只覆盖光路的一段，系统还需要输入规格与下游传播模型。
光路部分 | 它负责什么 | 与当前工作关系
显示与投影 | 把图像位置映射到传播角度 | 决定输入光谱、角域和偏振
入耦光栅 | 把入射光耦合到波导传播通道 | 当前主要仿真范围
波导与扩瞳 | 传播并复制出瞳 | 需要系统级空间与角度分析
出耦与眼睛 | 把光送到眼盒并形成可见图像 | 决定均匀性、视场和成像表现
Notes: 第4页｜入耦器在 AR 光路中的位置
讲解与细节
汽车信号灯经验能帮助理解功率预算、均匀性、公差和测试闭环。AR额外需要掌握相位、衍射、模式和偏振。厘米级波导应结合局部电磁数据和系统传播模型。
本页结论
局部耦合效率只覆盖光路的一段，系统还需要输入规格与下游传播模型。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第02章 把局部光栅放回完整 AR 光路
扩展阅读：本章完整记录
显示光机产生携带图像信息的光。准直与投影光学把图像位置映射到角度。入耦光栅改变光的面内动量，把合适的光送入波导；光在波导中传播，扩瞳结构把出瞳复制到更大的区域，出耦结构再把光送向眼睛。眼睛在一定眼盒内应看到完整图像。
![AR系统中的光与当前模型的范围](figures/system.png)
当前计算主要覆盖“投影光束照到一小段入耦光栅，右侧产生多少导模功率”。这还没有包含显示器辐亮度、全片传播、出耦器、眼盒、眼球和成像链路。厘米级系统应由局部电磁数据与系统级传播模型衔接；把整个眼镜用纳米网格直接算一遍并不是合理的初学任务。
| 系统指标 | 它回答的问题 | 当前局部 FDTD 能否独立给出 |
|---|---|---|
| 入耦效率 | 入射光有多少进入指定传播通道 | 可以在明确模型与归一化后评估 |
| FOV 视场 | 能看到多大角范围的图像 | 不能，局部接受角只是一个限制因素 |
| Eyebox 眼盒 | 眼睛移动到哪些位置仍能看到完整图像 | 不能，需要扩瞳和出耦布局 |
| Eye relief 出瞳距离 | 波导到眼睛工作位置的距离 | 不能由局部光栅效率推导 |
| 均匀性 | 不同视场及眼盒位置的亮度是否一致 | 需要空间与角度联合评价 |
| MTF 与分辨率 | 图像细节传递得怎样 | 需要完整成像与波前分析 |
| 彩虹与鬼影 | 环境光和寄生路径是否产生可见伪像 | 需要相应杂散路径和照明模型 |
你的汽车信号灯经验能帮助理解功率流、均匀性、公差和测量闭环。需要补充的关键是波动光学中的相位、衍射通道、偏振和波导模式。先把这些接上，再扩展到系统设计。

## Slide 5
每轮计算对应的四类问题
学习总览 / 05 — 65
一次实验只回答一个明确问题，结果才能支持下一次决策。
问题 | 主要手段 | 判断依据
方向是否匹配 | 周期、角度、波长与模式传播常数 | 相位关系与响应峰位置
能耦合多少功率 | 齿宽、齿高、形状与有限口径 | 同一输入下的目标通道功率
读数是否可信 | 源、模式、网格、边界与报告面检查 | 固定物理问题后的数值稳定性
变化后是否可靠 | 照明、装调与制造扰动 | 最差值与预先确定的规格
Notes: 第5页｜每轮计算对应的四类问题
讲解与细节
过去很多轮工作实际上是在修正源和测量链。把这些轮次都叫优化，会让人误以为我们只是在不断追高百分数。以后开始前先写明本轮属于哪类问题。
本页结论
一次实验只回答一个明确问题，结果才能支持下一次决策。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第18章 每轮实验采用相同的推理顺序
扩展阅读：本章完整记录
一个可学习的实验只需要先写清七句话：问题是什么；基准文件是哪一个；固定哪些量；改变哪个量；预计怎样变化；从哪里读什么指标；什么结果意味着停止或进入下一步。
以高度实验为例：问题是“310 nm是否是三维稳健高度”；固定周期、齿宽、shift、光源和测量方法；先测300/310/320。结果单调说明峰未夹住，逐步下移；230/240/250夹住局部峰后，只补一个237 nm验证点。拟合帮助挑点，实测决定是否采用。
优化、敏感性与收敛应分别安排。优化主动改变设计，寻找更好指标；敏感性把偏差当作不可控误差，观察损失；收敛固定物理问题，仅改数值设置，检查答案稳定性。如果三者混在一个表中，无法知道效率变化来自哪里。
停止规则也要分开。教学理解以能复述与复现为准；局部优化以峰值范围、工程增益和数值不确定度为准；产品验收以明确规格为准。历史0.02个百分点、1%或±2%都是局部采用的阈值，没有一个是放之四海而皆准的标准。
对于后续练习，预先限定“3点检查，确有必要才加2点”。候选改善若与网格差、模式分解差或源差同量级，应停止微调并报告不确定度。当前不需要再优化周期、齿宽、齿高或横向宽度来证明学习进步。
每轮保存一张实验记录：问题、日期、模型版本、坐标与输入、唯一变量、原始结果、分母与单位、比较值、结论、限制和下一动作。自动脚本可以执行这张记录中的步骤，但不能替你省掉前面的预测和后面的解释。

## Slide 6
坐标与对象尺寸
物理与操作 / 06 — 65
对象名字和屏幕视角都不能代替全局坐标与顶点。
方向或对象 | 后期有限FDTD约定 | 查看时注意
x | 光栅排列与波导传播 | 周期与单齿宽主要沿x
y | 厚度与上下方向 | 高度、齿底和入射面位置
z | 横向有限宽度 | 光栅总宽Wz与光束wz
x/y/z span | 对象沿各轴的包围范围 | 倾斜多边形还要检查顶点
RCWA传播轴 | 沿层法向，横向假设周期重复 | 先映射坐标，再迁移几何
Notes: 第6页｜坐标与对象尺寸
讲解与细节
透视图旋转改变观察方向，模型坐标并未跟着改变。早期x-z二维模型与后来的x-y模型坐标不同。斜齿的x span可能包含顶部偏移，不能直接当作底部齿宽。
本页结论
对象名字和屏幕视角都不能代替全局坐标与顶点。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第04章 参数和坐标的统一字典
扩展阅读：本章完整记录
后期有限 FDTD 的主要坐标约定是 x 沿光栅排列和波导传播，y 为厚度与上下方向，z 为横向。早期 RCWA 有过不同传播轴和二维截面；把 RCWA 的 z 尺寸抄到后期 FDTD 的 z 之前，必须做轴映射。
![几何参数和坐标示意](figures/geometry.png)
| 参数 | 当前候选记录 | 它改变什么 |
|---|---:|---|
| 波长 λ | 638 nm | 频率、传播常数、材料响应及入射相位 |
| 周期 Λ | 328.75 nm | 相邻齿的相位关系和倒格矢 |
| 齿宽 w | 190 nm | 元胞填充比例、散射强度及相位 |
| 占空比 d | 约57.79% | d=w/Λ，此处来自190/328.75 |
| 齿高 h | 237 nm | 结构扰动强度与散射相位 |
| top shift s | −290 nm | 齿顶相对齿底的x向位移，改变不对称性 |
| 齿底位置 | −3.75 nm | 定义高度扫描时固定的物理界面 |
| 横向光栅宽度 Wz | 1.40 µm | z向有限口径；与单个齿的x向宽度不同 |
| 齿数 N | 24 | 有限阵列长度、相干累积和光束覆盖 |
| 入射角 θ | 历史生成源为−15.1° | 入射场的面内相位斜率 |
| wx | 历史源设置6 µm | x向光束参数，正式使用前应核对源的定义 |
| wz | 名义0.55 µm | z向1/e场半径，端点0.45与0.65 µm |
| 报告面 | 历史沿用x=7 µm | 在哪里读取右行场及模式分解 |
“齿宽190 nm”和“光栅宽1.40 µm”属于不同方向。`x span` 是沿x轴的包围范围；多边形的倾斜形状还由顶点定义，不能仅凭一个 span 断定实际顶部、底部线宽。24个齿的 NΛ 约为7.89 µm，但包括倾斜顶点的实际边界必须由几何坐标计算。
若固定 w=190 nm 扫周期，占空比会随之改变；若固定占空比扫周期，必须同步改变齿宽。这两种扫描回答不同问题。类似地，固定 top shift 改齿高会改变侧壁倾角；如果固定侧壁角，应同步改变 shift。所谓“只改一个变量”，首先要讲清保持的是哪一组物理约束。
单位换算：1 µm=1000 nm；638 nm=0.638 µm=6.38×10⁻⁷ m。软件内部以米表示长度很正常。网格5 nm不是5 mm，两者相差一百万倍。对象名 `mesh_grating_10nm` 可能保留旧名，实际 dx、dy 应从属性读取。
在当前z包络中，场幅按 exp[−(z/wz)²] 变化，强度按 exp[−2(z/wz)²] 变化。因此 wz 同时是1/e场半径和1/e²强度半径；强度 FWHM 全宽约为1.1774wz。wz=0.55 µm 对应强度FWHM约0.648 µm，不能把0.55 µm直接当作光斑直径。
直接来源
[O2] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/12959229278611-RCWA-Solver-Simulation-Object

## Slide 7
当前候选的几何参数
物理与操作 / 07 — 65
这是后期三维候选的记录，早期二维最优参数采用另一组几何。
参数 | 保存记录 | 物理含义
周期 Λ | 328.75 nm | 影响相邻齿的相位关系
齿宽 w | 190 nm | 改变填充比例和散射响应
占空比 w/Λ | 约57.79% | 190 ÷ 328.75
齿高 h | 237 nm | 改变扰动强度与散射相位
顶部偏移 s | −290 nm | 改变左右不对称性与倾斜形状
横向宽度 Wz | 1.40 µm | 有限光栅沿z的口径
齿数 N | 24 | 影响阵列长度和光束覆盖
Notes: 第7页｜当前候选的几何参数
讲解与细节
齿底固定在y=−3.75 nm。24×328.75 nm约为7.89 µm，这只是NΛ，实际包围范围还应包含端点和倾斜顶点。正式使用前应从保存模型读回参数。
本页结论
这是后期三维候选的记录，早期二维最优参数采用另一组几何。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第04章 参数和坐标的统一字典

## Slide 8
输入条件与数值设置
物理与操作 / 08 — 65
1 µm = 1000 nm。638 nm = 0.638 µm = 6.38×10⁻⁷ m。
项目 | 当前或历史名义值 | 为什么重要
波长 | 638 nm，红光 | 改变材料响应与传播常数
源生成角度 | −15.1° | 决定入射场面内相位斜率
x向源参数 wx | 6 µm | 须核对源生成脚本的定义
z向场半径 wz | 名义0.55 µm | 端点为0.45和0.65 µm
报告面 | 历史采用x=7 µm | 定义在哪里提取右行场
网格与PML | 从对象实际属性读取 | 对象名可能保留旧网格名称
Notes: 第8页｜输入条件与数值设置
讲解与细节
网格5 nm和5 mm相差一百万倍。单变量实验必须注明哪些参数固定。扫描周期时固定齿宽与固定占空比是两种不同约束。固定顶部偏移改变高度也会改变侧壁角。
本页结论
1 µm = 1000 nm。638 nm = 0.638 µm = 6.38×10⁻⁷ m。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第04章 参数和坐标的统一字典

## Slide 9
全反射条件与第一次计算
物理与操作 / 09 — 65
界面两侧实际材料决定临界角，名称为substrate的对象未必是低折射率包层。
θc = arcsin(n₂ / n₁)
n₁ = 1.8，n₂ = 1
θc = arcsin(1 / 1.8) ≈ 33.75°
角度从界面法线量起。
光从高折射率介质射向低折射率介质。
内部入射角大于临界角，才满足该界面的全反射条件。
Notes: 第9页｜全反射条件与第一次计算
讲解与细节
第一次学习中33.7°是临界角，50°是目标内部传播角，两者含义不同。需要同时检查传播方向和材料。这里讨论的是平面界面的通常全反射条件。
本页结论
界面两侧实际材料决定临界角，名称为substrate的对象未必是低折射率包层。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第03章 先掌握四个物理关系
扩展阅读：本章完整记录
### 全反射是传播条件
角度必须说明相对哪个方向测量。这里把内部入射角定义为相对界面法线的角度。只有从高折射率介质射向低折射率介质时，才有通常意义下的全反射临界角。
$$\theta_c=\arcsin(n_2/n_1)$$
以波导 n₁=1.8、空气 n₂=1 为例，θc=arcsin(1/1.8)≈33.75°。内部角超过它，且界面、材料及传播条件符合假设，才满足该界面的全反射条件。一个高折射率对象命名为“substrate”，不等于它是低折射率包层；必须查看实际材料与边界。
### 光栅改变面内动量
沿 x 排列、周期为 Λ 的一维光栅，其倒格矢大小为 2π/Λ。选择一套固定坐标约定后，可以写为：
$$n_{out}\sin\theta_{out}=n_{in}\sin\theta_{in}+m\lambda/\Lambda$$
m 是整数衍射级次。+1 与 −1 的区别是增加还是减少该坐标方向的面内动量；它们不是“好级次”和“坏级次”。把 x 轴反向，标签可能随之交换，真实光路并未因此变坏。
最早的练习是假设空气正入射、532 nm、n_out=1.8、目标内部角50°。代入得到 Λ=532/(1.8×sin50°)≈385.82 nm。0级没有增加这部分动量，通常不能把空气中的自由传播光直接匹配到平板的束缚导模。棱镜、近场等其他耦合方案另有机制，不能把这个判断扩大为“0级永远没用”。
求输出角时先算反正弦的输入，只有绝对值不超过1才对应该均匀介质中的传播级。相同周期下，蓝、绿、红光的角度不同；早期练习中的约65.6°只是某一组参数的红光角，不是彩虹纹的统一发生阈值。
### 真正的导模匹配要用传播常数
$$\beta=k_0n_{eff}=k_{x,in}+mG$$
材料折射率 n 和模式有效折射率 n_eff 不是同一个量。n_eff 取决于截面、波长、偏振和边界。光栅加载还会改变局部传播与散射相位，所以裸波导 n_eff 给出的是起点，不能保证有限光栅最高效率恰好位于这个估计点。
当前参数的手算检查：λ=638 nm、Λ=328.75 nm、θ=−15.1°，空气入射且按这里的+1约定，所需相位折射率约为 sin(−15.1°)+638/328.75≈1.679。它表示相位匹配要求，不是本次独立求得的模式 n_eff。历史 Stage199 用三组波长与峰角反算，得到约1.6796，并检查了与裸波导色散的关系。
### 偏振必须联系场和坐标
相对于平面波的入射面，s/TE 的电场垂直于入射面，p/TM 的电场平行于入射面。波导模式的 TE-like/TM-like 还取决于传播轴和软件定义，应结合场分量、TE fraction 和模式剖面核验。`polarization angle=90°` 不能脱离模型复制到任何窗口；`mode1` 也不永久等于 TM。
本课验收：你能指出界面法线、x轴、传播方向，并说明选定的 m 为什么把光送向目标方向。先能画出箭头，再谈哪个级次效率最高。

## Slide 10
衍射级次与传播方向
物理与操作 / 10 — 65
AR入耦器没有统一规定必须使用+1级。目标传播方向决定所选通道。
n_out sinθ_out = n_in sinθ_in + mλ/Λ
532 nm，空气正入射，n_out = 1.8
Λ = 532 / (1.8 × sin50°) ≈ 385.82 nm
m取整数，正负号由坐标方向和倒格矢约定决定。
0级没有增加光栅动量，通常难以直接匹配束缚导模。
反正弦输入的绝对值超过1，表示该均匀介质中无传播级。
Notes: 第10页｜衍射级次与传播方向
讲解与细节
把x轴翻转，+1与−1标签可能交换，真实光路不因此改变。0级仍可用于直通、参考等用途。棱镜或近场耦合有不同机制。约65.6°不是彩虹纹统一阈值。
本页结论
AR入耦器没有统一规定必须使用+1级。目标传播方向决定所选通道。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第03章 先掌握四个物理关系

## Slide 11
导模相位匹配
物理与操作 / 11 — 65
手算用于给出合理起点，有限器件扫描用于核验实际响应。
β = k₀n_eff = kx,in + mG，G = 2π/Λ
λ = 638 nm，Λ = 328.75 nm，θ = −15.1°
sin(−15.1°) + 638/328.75 ≈ 1.679
材料折射率n描述材料，n_eff描述指定截面中的模式。
手算得到所需相位条件，实际有限器件峰还受散射和覆盖影响。
周期加载后的相位特征可以与裸波导模式不同。
Notes: 第11页｜导模相位匹配
讲解与细节
这里1.679是按空气入射、+1约定推得的所需相位折射率，并非本次独立求出的模式有效折射率。历史Stage199得到约1.6796，两者只是交叉参照。
本页结论
手算用于给出合理起点，有限器件扫描用于核验实际响应。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第03章 先掌握四个物理关系

## Slide 12
TE、TM 与 mode1 的区别
物理与操作 / 12 — 65
模式编号、偏振名称和衍射级次属于三个不同概念。
名称 | 定义或含义 | 核查依据
s / TE入射 | 电场垂直于入射面 | 入射面、E分量和传播方向
p / TM入射 | 电场平行于入射面 | 入射面、E分量和传播方向
TE-like / TM-like | 波导模式的偏振特征 | 软件约定、TE fraction及场剖面
mode1 / mode2 | 求模得到的模式编号 | n_eff、场形和排序规则
+1 / −1级 | 周期结构的衍射通道标签 | 倒格矢、坐标和出射方向
Notes: 第12页｜TE、TM 与 mode1 的区别
讲解与细节
不能把某一窗口中的polarization angle=90°复制成所有模型的TM设置。二维截面和传播轴改变后，必须重新核对主要场分量。mode1也不永久对应TM或+1级。
本页结论
模式编号、偏振名称和衍射级次属于三个不同概念。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第03章 先掌握四个物理关系
直接来源
[O6] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034902433-Using-and-understanding-Mode-Expansion-Monitors

## Slide 13
RCWA、FDTD 与 Bloch 分析
物理与操作 / 13 — 65
求解器选择取决于问题的边界与尺度。
方法 | 适合回答 | 主要范围或假设
RCWA周期单元 | 偏振与衍射功率分配 | 横向无限周期，通常平面波
二维有限FDTD | 有限齿数、边缘和局部耦合 | 一个方向保持不变
Bloch单元分析 | 加载结构的色散和共振 | 本征性质与有限效率需区分
三维有限FDTD | 有限宽度、光束与三维散射 | 源与模式测量成本更高
系统级传播模型 | FOV、眼盒、扩瞳和成像 | 使用局部元件数据或等效模型
Notes: 第13页｜RCWA、FDTD 与 Bloch 分析
讲解与细节
RCWA把周期场展开为傅里叶谐波。FDTD在网格上演化电磁场。模型切换会改变物理条件，因此旧模型的最优值和公差窗口不能直接继承。
本页结论
求解器选择取决于问题的边界与尺度。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第06章 RCWA FDTD 与 Bloch 为什么轮流使用
扩展阅读：本章完整记录
| 方法 | 最适合回答的问题 | 关键假设或局限 | 应检查的数值参数 |
|---|---|---|---|
| 光栅方程与手算 | 级次能否传播、方向大致在哪 | 不给出完整耦合效率 | 坐标、介质、角度定义 |
| RCWA | 周期元胞的偏振与衍射分配 | 横向周期重复，通常为平面波激励 | 傅里叶谐波数、层划分 |
| 二维有限 FDTD | 有限齿数、边缘、局部模式耦合 | 一个方向不变，不能表示有限z光斑 | 网格、时间、边界、报告面 |
| Bloch单元分析 | 周期加载结构的色散与共振 | 本征性质不等于有限器件效率 | Bloch波矢、网格、时间 |
| 三维有限 FDTD | 有限宽度、真实横向光束和三维散射 | 成本高，源与模式测量更复杂 | 三向域与网格、源、模式集合 |
| 系统级光学模型 | FOV、眼盒、出耦、成像和杂散路径 | 需要局部元件数据或等效模型 | 角谱/功率插值与系统采样 |
RCWA把周期介质和场展开为傅里叶谐波，适合快速筛选；FDTD在时间与空间网格上求电磁场，适合有限结构。它们都求解电磁问题，但模型边界不同。[O1]
RCWA的“max number k vectors”控制保留的谐波数量，是数值精度旋钮；光栅方程中的k或G是物理波矢。二者不能混为“优化k就是优化器件”。收敛时应固定结构，只增加谐波数，观察目标结果是否稳定。
合理流程是：用手算给初值，用低成本模型找趋势，用与目标器件一致的模型验证少量候选。更换二维、三维或光源时，应先做模型差异审计。不能假设旧最优点或旧容差窗口在新模型中必然成立。
直接来源
[O1] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/4414575008787-RCWA-Solver-Introduction

## Slide 14
RCWA 的 k 向量数与收敛
物理与操作 / 14 — 65
历史0.1个百分点只是当时教学容许误差，应按当前问题重新定标准。
比较项目 | 数值意义 | 历史例子
物理波矢k或G | 表示传播和光栅动量 | 出现在相位匹配方程
max number k vectors | 控制保留的谐波数量 | 40、60、80、100、120、150
参考与误差 | 固定结构，仅改精度参数 | 以150为参考
100档与150档 | 历史TM指标差 | 约0.0245个百分点
60档与150档 | 历史TM指标差 | 约0.0947个百分点
Notes: 第14页｜RCWA 的 k 向量数与收敛
讲解与细节
提高k向量数是在检查数值解，而不是直接改变器件几何。还需注意RCWA层划分精度，尤其倾斜结构。这里的数据来自旧红光候选，不能自动证明当前三维模型收敛。
本页结论
历史0.1个百分点只是当时教学容许误差，应按当前问题重新定标准。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第06章 RCWA FDTD 与 Bloch 为什么轮流使用
直接来源
[S3] D:/Codex/Kai/learning_records/RCWA_learning_checkpoint_2026-08-31.md
[O1] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/4414575008787-RCWA-Solver-Introduction

## Slide 15
结果名称与功率定义
物理与操作 / 15 — 65
报告数值前，同时交代模型、输入、目标通道与分母。
结果 | 分子或含义 | 主要风险
¦E¦²场图 | 局部场强分布 | 亮点可能是局部增强
signed T | 监视面的有符号净通量 | abs会丢失方向信息
一级衍射功率 | 某平面波级次功率 | 与有限波导模式不同
mode1前向 | 指定模式的前向功率 | 模式排序可能变化
总净导模 | 所选导模前向减后向 | 需说明导模筛选条件
模式占比 | mode1除以前向导模总和 | 分母不是输入功率
Notes: 第15页｜结果名称与功率定义
讲解与细节
总导模前向、总导模净值、直接右侧通量也不能混用。功率预算必须定义所有边界的法向和入射分离方式。当前导模集合由脚本筛选，物理分类仍需审计。
本页结论
报告数值前，同时交代模型、输入、目标通道与分母。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第05章 到底应该读哪一个效率
扩展阅读：本章完整记录
报告效率前先写一句话：“在什么模型、什么输入下，进入什么通道的功率，除以什么入射功率。”漏掉其中任何部分，两个百分数都可能无法比较。
| 量 | 物理含义 | 常见误用 |
|---|---|---|
| 电场强度图 | 各位置的场幅平方分布 | 把颜色最亮处当成最高传输效率 |
| signed T | 监视面上有方向符号的净功率除以指定源功率 | 对各面取绝对值后相加做能量守恒 |
| 一级衍射功率 | 周期结构向某个平面波级次分配的功率 | 直接称为有限波导导模效率 |
| mode1效率 | 指定本征模式的前向功率比例 | 把模式编号永久等同于TM或+1级 |
| 总导模前向 | 所选导模集合的前向功率和 | 与净值混用或把所有PML模式都加进去 |
| 总导模净值 | 前向导模功率减去后向导模功率 | 不说明背景扣除与分母 |
| 模式占比 | 目标模式功率除以导模前向总功率 | 把78%占比说成78%入耦效率 |
| 眼盒效率 | 到达指定眼盒、角域和位置的有效光功率比例 | 用局部7.836%代替整机效率 |
电磁功率流由时均 Poynting 矢量计算：S=½Re(E×H*)。面功率应积分法向分量，符号来自所选法向。x-normal面用Sx，y-normal面用Sy；只有在相同截面、覆盖范围、归一化和方向约定下，数值才可直接对比。
当前7.835999%的完整含义是：在记录的638 nm、有限椭圆导入源和1.40 µm横向光栅条件下，用匹配无齿参考扣除复场，再投影到同一模式基底，按脚本导模筛选条件求得的右侧散射导模净功率，占导入场直接积分入射功率的比例。它是当前模型的局部指标。
这个名义点的 mode1 前向效率是6.118999%，mode1占前向导模约78.0839%。因此“6.119%”“7.836%”“78.084%”同时成立：分子和分母不同。
当前直接积分入射功率约6.8076×10⁻¹⁵ W，净导模功率约5.3344×10⁻¹⁶ W。仿真场幅可以按线性系统缩放，fW数量级不表示真实投影光机只有如此小的功率。若在同一线性模型中把入射功率设为1 mW，7.836%对应约78.36 µW；这是比例换算，不是已测得的产品输出。
读图顺序：先看坐标轴和单位，再看属性、波长、偏振与级次/模式标签，最后看数值与归一化。|E|² 应由三个复场分量的模平方相加；不等于把复数E先平方，也不等于只看某一个分量。dB图主要显示动态范围，不能代替功率积分。
直接来源
[O6] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034902433-Using-and-understanding-Mode-Expansion-Monitors

## Slide 16
7.836%、6.119%、78.084% 怎么同时成立
物理与操作 / 16 — 65
638 nm、Wz=1.40 µm、wz=0.55 µm，均为当前后处理定义下的局部结果。
分量 | 占入射功率
所选导模前向 | 7.836445%
所选导模后向 | 0.000446%
总净导模 | 7.835999%
mode1 前向 | 6.118999%
mode1 的前向功率占比
6.118999 ÷ 7.836445
≈ 78.0839%
前两个效率除以输入功率。
最后一个占比除以导模前向总和。
Notes: 第16页｜7.836%、6.119%、78.084% 怎么同时成立
讲解与细节
净导模=0.07836445323348479−0.000004464025879226439=0.07835998920760556。mode1=0.06118998531577793，除以前向导模0.07836445323348479，得到0.7808385408300369。注意最后一步分母是前向总和，而不是净值。
本页结论
638 nm、Wz=1.40 µm、wz=0.55 µm，均为当前后处理定义下的局部结果。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第05章 到底应该读哪一个效率
直接来源
[S19] D:/Codex/Kai/stage283_284_final_geometry_wz0p45_three_point_results.json
D:/Codex/Kai/stage287_291_width1p5um_three_point_results.json
D:/Codex/Kai/stage292_293_width1p4um_wz0p55_nominal_results.json
D:/Codex/Kai/stage292_298_width1p4um_three_point_results.json
[O6] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034902433-Using-and-understanding-Mode-Expansion-Monitors

## Slide 17
场图与 322×1×1×1×3
物理与操作 / 17 — 65
维度解释必须与数据集元数据一致。早期把末尾3解释为三个频点需要更正。
|E|² = |Ex|² + |Ey|² + |Ez|²
标准矢量数据集示例
322 × 1 × 1 × 1 × 3
Nx × Ny × Nz × Nf × 矢量分量
先看属性名称、坐标轴、单位和频率。
末尾的3通常表示x/y/z三个矢量分量。
pinch只移除单点维度，不能代替理解数据的物理含义。
Notes: 第17页｜场图与 322×1×1×1×3
讲解与细节
矩阵最后一维是否为矢量分量，取决于实际获取的数据结构。原始Ex等单分量矩阵与含E属性的数据集不同。此处是标准矢量数据集的对应解释。dB显示有助于看弱场，但不替代功率积分。
本页结论
维度解释必须与数据集元数据一致。早期把末尾3解释为三个频点需要更正。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第08章 最早阶段的学习与有限阵列练习
扩展阅读：本章完整记录
最开始学习的是532 nm、n≈1.8的几何光学关系：全反射、目标传播角、光栅周期、RGB色散和级次方向。随后建立FDTD区域、材料、单条光栅、平面波、网格和功率监视器，逐步熟悉单位、Layout/Analysis及Visualizer。
对话中早期出现过67%占空比、约4.2%读数、210 nm高度、324–332 nm周期扫描和335 nm候选。它们属于不同模型及读取阶段。本次不把这些零散数值串成一条已核验的性能曲线；原PPT和工程文件可在索引中查到。它们最适合用来回忆操作顺序。
之后做过9条渐变光栅和 `power_y_01` 到 `power_y_10` 的截面比较，包含约45%到70%的占空比渐变，以及0.80–1.00 µm间距扫描。8月18日记录的手动1.000 µm结果是U≈55.1816%、sum≈1.20874；8月17日有符号T出现反转。
这些结果适合作为“比较截面数据和识别功率符号”的练习，不能直接证明扩瞳眼盒均匀性。沿同一传播路径放置的多个截面，可能反复统计同一束光；把各截面功率相加不一定是互不重叠的总出耦功率。对负功率取绝对值也不能自动修复反向传播与干涉问题。
需要更正两处早期记录。第一，若 `P` 是标准矢量数据集，形状322×1×1×1×3表示322个x点、单一y/z/f点以及最后的三个矢量分量，不能把末尾3叫三频点。第二，空间积分需同时明确数组维度和坐标；不能把 `integrate(p_line)` 或 `integrate(qP,1)` 当作通用、已验证的空间功率公式。[O4][O5]
本阶段应该带走的是：先辨认数据，再计算指标。真正的均匀性需要定义互不重叠的空间/角度采样、相同权重和有效正功率，然后才有意义地讨论 min/max 或其他指标。
直接来源
[O4] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034409554-Introduction-to-Lumerical-datasets

## Slide 18
功率积分与有符号通量
物理与操作 / 18 — 65
使用软件P字段时先核对其定义，避免重复或遗漏时均因子。
S = ½ Re(E × H*)，P = ∫ S·n dA
空间积分的通用语法
integrate(A, n, x1)
integrate(A, d, x1, x2, ...)
x-normal面取法向Sx，y-normal面取Sy。
积分维度必须与对应坐标向量匹配。
对多个连续截面求和，可能重复统计同一束光。
Notes: 第18页｜功率积分与有符号通量
讲解与细节
官方integrate说明给出数组、积分维度和对应坐标。积分跨单点维度可能得到零。若用E/H自己构造S，需要时均因子1/2。若使用软件已定义的功率字段，按该字段约定处理，不能盲目再乘1/2。
本页结论
使用软件P字段时先核对其定义，避免重复或遗漏时均因子。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第05章 到底应该读哪一个效率
直接来源
[O5] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034405814-integrate-Script-command

## Slide 19
界面动作与脚本对应
物理与操作 / 19 — 65
后台Python可通过lumapi发送这些命令，物理求解仍由Lumerical完成。
操作 | 脚本或入口 | 是否求解
查看对象属性 | 选中对象后编辑 / getnamed | 否
修改对象属性 | 属性对话框 / setnamed | 否
切回Layout | switchtolayout | 移除当前分析结果
运行仿真 | Run / run | 是
读取结果 | getresult / getdata | 通常否
执行脚本文件 | feval("文件.lsf") | 取决于脚本内部动作
保存工程 | save("文件.fsp") | 否
Notes: 第19页｜界面动作与脚本对应
讲解与细节
Apply应用设置但保留窗口。OK通常应用设置并关闭。输入变量本身不会自动扫描。脚本里的load可能切换工程，switchtolayout可能清除未保存结果，因此执行前需要看脚本内容。
本页结论
后台Python可通过lumapi发送这些命令，物理求解仍由Lumerical完成。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第07章 界面和代码如何对应
扩展阅读：本章完整记录
| 界面动作 | 常见脚本 | 是否启动电磁求解 |
|---|---|---|
| 查看对象属性 | `getnamed` | 否 |
| 修改对象属性 | `setnamed` | 否 |
| 切换到Layout | `switchtolayout;` | 否，但会移除当前分析结果 |
| 点击Run | `run;` | 是 |
| 读取已有结果 | `getresult`、`getdata` | 通常否 |
| 更新模式 | `updatemodes` | 求模式，不等于重跑整个FDTD |
| 执行脚本文件 | `feval("...lsf");` | 取决于文件内容是否含run等操作 |
| 保存模型 | `save("...fsp");` | 否 |
在 Script Prompt 输入一组变量，不会自动扫描。自动扫描通常是循环“设置参数→校验→保存设置→run→读取→保存结果”。Python通过 lumapi 可以向软件发送同样的脚本；后台运行只是换了操作入口，物理求解并没有变成另一种方法。
Apply应用设置但保留对话框，OK通常应用设置并关闭。按E打开已选对象属性、双击是否打开，受实际界面和焦点影响；遇到无响应先确认选中的是什么，不应无依据推断版本有故障。
`.fsp`保存工程及可能包含的计算结果；`.lsf`是可执行脚本；`.ldf`保存脚本变量；`.json`和结果表适合机器与人工读取；`.md`解释结论。文件名含COMPLETE、FINAL或ADOPTED不等于内容已验收，仍需核查保存状态和结果对象。
最稳妥的学习节奏是先在界面完成一个参数的查看或修改，再用一行代码读回，说明预测，最后才运行。后处理脚本也要先看开头：其中的 `load()` 可能切换模型，`switchtolayout` 可能清除未保存的结果，不能把所有 `feval` 都当成只读。

## Slide 20
一次自动扫描的实际过程
物理与操作 / 20 — 65
第一次练习可手动做一个点，再让脚本执行完全相同的流程。
顺序 | 实际动作 | 你要能回答
1 | 记录基准与固定量 | 当前打开的是哪个模型？
2 | 设置一个参数并读回 | 改变的是几何还是数值精度？
3 | 保存可恢复的设置副本 | 原结果有没有保留？
4 | 运行求解并确认结束 | 新结果是否对应本次设置？
5 | 按固定方法读取目标指标 | 分子、分母和单位是什么？
6 | 保存结果并决定下一点 | 继续、补点还是停止？
Notes: 第20页｜一次自动扫描的实际过程
讲解与细节
一个循环只是把这些步骤重复执行。程序不会自行理解物理目标。扫描设计先决定范围和步长，结果出来后再由预先定义的规则选取下一步。
本页结论
第一次练习可手动做一个点，再让脚本执行完全相同的流程。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第07章 界面和代码如何对应

## Slide 21
最早的 532 nm 与阵列练习
历次实验 / 21 — 65
早期零散数值保留作操作回忆，不能拼成一条已核验的效率提升曲线。
基础练习包含全反射、约386 nm周期、级次方向与RGB色散。
随后建立材料、FDTD区域、光源、网格和监视器，熟悉Layout与Analysis。
早期67%占空比、约4.2%读数、210 nm齿高属于不同模型阶段。
9条渐变光栅与10个截面用于比较功率，U≈55.1816%只是旧练习记录。
Notes: 第21页｜最早的 532 nm 与阵列练习
讲解与细节
8月18日记录sum约1.20874。多个连续截面可能重复计数同一能流，不能直接解释成总出耦功率超过100%。真正的眼盒均匀性还需要明确互不重叠的空间和角度采样。
本页结论
早期零散数值保留作操作回忆，不能拼成一条已核验的效率提升曲线。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第08章 最早阶段的学习与有限阵列练习
直接来源
[S21] D:/FDTD_File/AR_Waveguide_Recent_Learning_20260817.md
D:/FDTD_File/learning_progress_20260818.md

## Slide 22
固定 335 nm 周期时的 RGB 对比
历次实验 / 22 — 65
图中为历史grating_orders×100口径，实际功率比例需按入射介质和角度换算。
Chart: 波长 / nm
| 450 | 532 | 638
TM | 59.7657 | 43.242 | 3.1385
TE | 57.9004 | 43.4901 | 10.5295
为什么开始调整周期
绿光候选：d = 51%。 h = 290 nm，θ = −14°。
红光目标级指标明显下降。
先查相位匹配，再调几何。
Notes: 第22页｜固定 335 nm 周期时的 RGB 对比
讲解与细节
历史记录450 nm TM/TE为59.7657/57.9004，532 nm为43.2420/43.4901，638 nm为3.1385/10.5295。三个波长保持同一几何。红光下降提示单一周期难以覆盖RGB相同方向及效率需求。
本页结论
图中为历史grating_orders×100口径，实际功率比例需按入射介质和角度换算。
图表原始数据
{
"type": "bar",
"x": [
"450",
"532",
"638"
],
"xtitle": "波长 / nm",
"ytitle": "历史级次指标 ×100",
"ymin": 0,
"ymax": 70,
"ystep": 10,
"format": "0",
"series": [
{
"name": "TM",
"y": [
59.7657,
43.242,
3.1385
],
"color": "#167E83"
},
{
"name": "TE",
"y": [
57.9004,
43.4901,
10.5295
],
"color": "#B97940"
}
],
"labels": true
}
图上折线仅连接已计算点；未表示连续求解或额外拟合仿真。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第09章 RCWA阶段从绿光筛选到红光约束设计
扩展阅读：本章完整记录
8月25日记录形成了532 nm周期单元候选：周期335 nm、占空比51%、齿宽170.85 nm、高度290 nm、theta=−14°。历史读取 `grating_orders` 的目标n=+1，TM为43.2420、TE为43.4901，记录中的双偏振分数为两者较小值43.2420。这里先按历史数据口径保留数值，下面会说明归一化更正。[S1]
双偏振最小值适合“两个偏振都要满足要求”的保守筛选。它不等于非偏振光平均效率；等功率非相干混合时通常取两者平均。若光机有明确偏振权重，应按实际输入定义指标。
固定335 nm几何，历史 `grating_orders` 指标的RGB对比如下。红光明显较低，促使我们调整周期，而不是仅继续调高度。[S2]
| 波长 | TM目标级指标 | TE目标级指标 | 较小值 |
|---:|---:|---:|---:|
| 450 nm | 59.7657 | 57.9004 | 57.9004 |
| 532 nm | 43.2420 | 43.4901 | 43.2420 |
| 638 nm | 3.1385 | 10.5295 | 3.1385 |
为了大致保持48.4°内部传播角，红光周期初估约402 nm。实做过400 nm以及380、390、400、410、420 nm粗扫；407 nm在当时±1°教学角度约束内，输出角约47.432°。408 nm越过该约束，说明最高指标并不自动满足系统目标。
在407 nm、51%占空比下高度优化到243 nm，历史TM/TE指标约25.3058/25.3666。k向量40/60/80/100/120/150的比较中，以150为参考，100档TM差约0.0245个百分点，60档差约0.0947个百分点。旧记录采用0.1个百分点作为教学收敛线；这不是所有结构通用的标准。[S3]
9月1日进一步把名义偏振平衡、±5 nm宽高扰动、输出角余量放在一起比较。−14°虽有较高指标，但输出角接近约束边界；−13°更居中。后续形成过407 nm、齿宽约210 nm、高度175 nm的红光RCWA候选，作为有限FDTD的起点。[S4]
这里有一项重要更正。Ansys文档明确：`grating_power` 是各衍射级占总入射功率的比例；`grating_orders` 使用不同归一化，二者关系为 grating_order=grating_power×n_in×cosθ_in。两者都可带级次标签。旧教学中把“具体效率只能看orders”说得过于绝对，需要修正。[O2]
因此，历史表适合按原口径追溯，但今后要用 `grating_power` 报实际级次功率比例，并在同一角度、介质、偏振、频率下检查关系。固定角度时共同的比例因子不改变候选排名；扫角度或介质时，比例因子也变，必须重新核算。不能把不同归一化的数字混入同一张效率表。
直接来源
[S1] D:/Codex/Kai/learning_records/RCWA_learning_checkpoint_2026-08-25.md
[S2] D:/Codex/Kai/learning_records/RCWA_learning_checkpoint_2026-08-27.md
[O2] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/12959229278611-RCWA-Solver-Simulation-Object

## Slide 23
红光 RCWA 候选的约束选择
历次实验 / 23 — 65
几何候选要同时满足方向、效率和误差余量。
保持约48.4°目标内部角，红光周期初估约402 nm。
粗扫380、390、400、410、420 nm，再在邻域检查。
407 nm在当时±1°教学角约束内，输出角约47.432°。
随后比较偏振、公差与角度余量。候选为： 周期407 nm、齿宽210 nm、齿高175 nm。
Notes: 第23页｜红光 RCWA 候选的约束选择
讲解与细节
407 nm、51%占空比下曾把高度调到243 nm，历史TM/TE指标约25.3058/25.3666。之后针对公差与角余量调整成另一组候选，不能把两个阶段混成同一最优值。−13°相对当时的−14°约束更居中。
本页结论
几何候选要同时满足方向、效率和误差余量。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第09章 RCWA阶段从绿光筛选到红光约束设计
直接来源
[S3] D:/Codex/Kai/learning_records/RCWA_learning_checkpoint_2026-08-31.md
[S4] D:/FDTD_File/RCWA_learning_checkpoint_2026-09-01.md

## Slide 24
RCWA 两种结果的归一化
历次实验 / 24 — 65
历史“具体效率只能看orders”的说法需要更正。
grating_orders = grating_power × nᵢ × cosθᵢ
教学例子：nᵢ = 1，θᵢ = 14°
grating_power = 0.40 时
grating_orders ≈ 0.3881
grating_power直接表示各衍射级占入射功率的比例。
两种结果都可带级次标签。
扫入射角或介质时，换算因子也会变化。
Notes: 第24页｜RCWA 两种结果的归一化
讲解与细节
公式与含义按Ansys RCWA对象文档核对。例子的0.40是解释换算而设定的数值，并非某个历史模型实测值。实际取值还应核对频率、传播方向、偏振和级次索引。
本页结论
历史“具体效率只能看orders”的说法需要更正。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第09章 RCWA阶段从绿光筛选到红光约束设计
直接来源
[O2] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/12959229278611-RCWA-Solver-Simulation-Object

## Slide 25
有限 8 齿 FDTD 的起点
历次实验 / 25 — 65
主仿真结束与后处理有效，需要分别检查。
项目 | 初始设置或现象 | 要解决的问题
红光几何 | 638 nm，Λ=407 nm | 周期单元迁移到有限结构
单齿尺寸 | w=210 nm，h=175 nm | 保持候选定义
有限阵列 | 8齿，局部10 nm网格 | 边缘效应与有限覆盖
模式计算 | mode_right后处理曾报错 | 模式截面、选择与关联
坐标迁移 | 早期x-z，后来x-y | 重新对应偏振和传播方向
Notes: 第25页｜有限 8 齿 FDTD 的起点
讲解与细节
早期power_top结果不可读不能简单当作零功率。应先确认监视器是否启用、是否产生结果、对象名称和返回属性。直到测量方法稳定后才据此比较候选。
本页结论
主仿真结束与后处理有效，需要分别检查。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第10章 有限二维FDTD为什么一开始读不稳
扩展阅读：本章完整记录
9月1日建立有限8齿模型：638 nm、407 nm周期、210 nm齿宽、175 nm齿高及10 nm局部网格。主仿真完成过，但 `mode_right` 的Calculate报错、`power_top`结果不可读；这说明“求解结束”和“后处理有效”是两个检查点。随后将模型坐标从早期x-z映射到x-y，重新检查偏振、模式截面和监视器关联。[S5]
有限模型中，右侧功率监视器会看到穿过截面的所有场。斜入射平面波、辐射、近场或背景可能混入。早期优化得到的408 nm、53%占空比、235 nm高度等，曾依赖尚不稳定的模式读数，只能视作当时的候选。
Stage39改用Gaussian源后，距光栅0.8/1.0/1.2 µm处的TM前向读数仍分别约0.02393%、0.01829%、0.00853%。Stage40–41把公共区域扩大到16 µm，再测2/3/4 µm，读数约0.02623%、0.02118%、0.01031%，仍明显随位置变化。右侧总功率却较稳定，因此应检查模式、截面和材料，而不能继续按最高读数调几何。[S6]
Stage42–44检查边界与RCWA层映射。Stage44脚本明确设置core与substrate均为n=1.8，历史合计高折射率厚度达到850 nm。一个对象名叫“300 nm core”，并不意味着整个实际导光层只有300 nm。后续基底延伸到PML的设置也会影响“模式究竟是否物理束缚”的判断。
Stage45采用当时求得的TM基模 n_eff≈1.64452，结合638 nm、−13°计算初始周期约341.27 nm，再做有限器件扫描。这一转折的逻辑是：先确定传播通道和测量方法，再寻找几何最优点。
直接来源
[S5] D:/Codex/Kai/learning_records/FDTD_learning_checkpoint_2026-09-01.md

## Slide 26
报告面移动揭示测量不稳定
历次实验 / 26 — 65
同一物理通道的读数随报告位置变化很大时，先调查测量定义。
Chart: 模式读数 / %
| 0.8 | 1 | 1.2
Stage39 | 0.02393 | 0.018288 | 0.0085269
Stage39 的关键发现
Gaussian源后，三个位置的模式读数仍明显不同。
后续扩大区域再测2/3/4 µm，仍有明显变化。
应检查模式、截面与材料，暂停按最高读数调几何。
Notes: 第26页｜报告面移动揭示测量不稳定
讲解与细节
Stage39的0.8/1.0/1.2 µm读数是0.0239297/0.0182883/0.00852685%。Stage40–41另一个扩大区域模型得到0.0262269/0.0211814/0.0103137%。两组几何域不同，图只画第一组，避免误接成同一曲线。
本页结论
同一物理通道的读数随报告位置变化很大时，先调查测量定义。
图表原始数据
{
"type": "scatter",
"x": [
0.8,
1,
1.2
],
"xtitle": "报告面间距 / µm",
"ytitle": "模式读数 / %",
"xmin": 0.7,
"xmax": 1.3,
"xstep": 0.1,
"ymin": 0,
"ymax": 0.03,
"ystep": 0.005,
"format": "0.000",
"series": [
{
"name": "Stage39",
"y": [
0.0239297,
0.0182883,
0.00852685
],
"color": "#167E83"
}
],
"labels": false
}
图上折线仅连接已计算点；未表示连续求解或额外拟合仿真。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第10章 有限二维FDTD为什么一开始读不稳
直接来源
[S6] D:/Codex/Kai/Lumerical_AR_waveguide_learning_summary_and_plan_2026-09-12.md

## Slide 27
材料层核对与新的周期起点
历次实验 / 27 — 65
真实材料截面决定模式，不能只按对象名字理解波导。
Λ ≈ λ / (n_eff − sinθ)
638 / [1.64452 − sin(−13°)]
≈ 341.27 nm
Stage44脚本中core和substrate都采用n=1.8。
高折射率总厚度达到约850 nm，超出单个core名称暗示的厚度。
采用当时求得的模式n_eff，重新估计周期起点。
Notes: 第27页｜材料层核对与新的周期起点
讲解与细节
此处按空气入射及所选+1坐标约定代入。基底延伸到PML还会影响模式是否为物理束缚导模，后期分类仍需审计。
本页结论
真实材料截面决定模式，不能只按对象名字理解波导。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第10章 有限二维FDTD为什么一开始读不稳
直接来源
[S6] D:/Codex/Kai/Lumerical_AR_waveguide_learning_summary_and_plan_2026-09-12.md

## Slide 28
Stage46–90 的验证主线
历次实验 / 28 — 65
历史Bloch预测角−12.9796°与有限峰−13.0358°相差约0.0562°。
阶段 | 做了什么 | 需要学会的判断
46–54 | 周期、占空比、齿高粗细扫描 | 预测改变方向并夹住局部峰
55–56 | 网格精度比较 | 固定物理问题，看数值是否稳定
57–68 | 波长与单变量制造扰动 | 区分带宽和公差
69–72 | 制造误差组合 | 单变量通过仍可能组合失败
73–80 | 波长与角度联合响应 | 识别响应峰随波长移动
81–90 | Bloch色散与有限峰对照 | 用独立模型解释峰的来源
Notes: 第28页｜Stage46–90 的验证主线
讲解与细节
Bloch结果约638.1±0.1 nm共振用于物理交叉验证。这些结论与当时模型绑定，不等于当前三维器件角度或带宽已经通过。
本页结论
历史Bloch预测角−12.9796°与有限峰−13.0358°相差约0.0562°。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第11章 Stage46至104完成了哪些物理验证
扩展阅读：本章完整记录
Stage46–54对周期、占空比和高度作粗细扫描；Stage55–56核对网格精度；Stage57–68研究波长范围以及周期、占空比、高度单变量扰动。Stage69–72把多个制造误差同时组合，因为每个参数单独可接受，不代表误差一起出现时仍可接受。
Stage73–80研究角度与波长联合响应及相位匹配。Stage81–90使用Bloch单元进一步解释响应峰：历史报告给出约638.1±0.1 nm共振，Bloch预测入射角−12.9796°与有限12齿最佳角−13.0358°相差约0.0562°。这是一项“峰值来源”的交叉验证，不是又一种整机效率。[S7]
Stage91建立闭合功率框，历史右行TM约25.5208%，相对于当时右侧总功率的模式占比约99.71%；还发现明显向下功率。旧报告把顶面净流入直接当作纯入射功率时，应保留限定：存在反射时顶面净通量包含入射与反射的合成，不能不经分离就等同于源入射功率。[S8]
Stage92增加底部区域0.5 µm后，右行TM只变化约0.0088个百分点，说明当时主要向下功率不是单纯靠加深区域就能消除。随后Stage93–95研究倾斜/非对称光栅；5 nm与3.5 nm网格的TM约43.4619%与43.5041%，差约0.0422个百分点。[S9]
Stage96–104继续局部高度、shift、占空比和带宽比较，形成过约58%的历史读数。后续源状态与带宽审计改变了可靠比较条件；本手册不把这段历史读数与之后修正源得到的32%或最终三维7.8%直接比较。
这一阶段要掌握三种不同问题：峰为何出现由相位匹配解释；能量去哪里由功率账本解释；数值能否信由收敛实验解释。只有最后一个问题通过，前两个解释才有可靠基础。
直接来源
[S7] D:/Codex/Kai/stage90_bloch_validation_final_summary_2026-09-23.md

## Slide 29
功率预算与倾斜光栅
历次实验 / 29 — 65
功率去向、几何增益和数值误差需要分别解释。
阶段 | 历史读数或操作 | 当时结论与限制
Stage91 | 右行TM约25.5208% | 需要同时看向下与其他输出通道
顶面功率 | 净流入包含入射与反射 | 不能直接当作纯入射分母
Stage92 | 底部加深0.5 µm | TM变化约0.0088个百分点
Stage93–95 | 引入非对称倾斜齿 | 改变散射方向与相位
网格5 / 3.5 nm | 43.4619% / 43.5041% | 该候选差约0.0422个百分点
Notes: 第29页｜功率预算与倾斜光栅
讲解与细节
加深底部后变化小，只支持当时局部测试范围的判断。不能从单次实验推出所有PML距离都无关。随后约58%的历史值经过源状态与带宽审计后，比较条件发生变化。
本页结论
功率去向、几何增益和数值误差需要分别解释。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第11章 Stage46至104完成了哪些物理验证
直接来源
[S8] D:/Codex/Kai/stage91_finite_grating_power_budget_2026-09-23.md
[S9] D:/Codex/Kai/stage92_substrate_depth_validation_2026-09-23.md
D:/Codex/Kai/stage95_slanted_grating_mesh_convergence_2026-09-24.md

## Slide 30
Stage105 的光源状态纠错
历次实验 / 30 — 65
参数变化没有影响时，先检查启用对象、当前结果版本与求解是否重跑。
现象：改变入射角后，结果仍然一样。
排查发现Gaussian source被禁用。源预览变化未参与主求解。
启用后由场相位斜率核验角度，−20°设置反算约−19.9981°。
随后重做有效角度、周期和波长比较，Stage112历史TM约32.8656%。
Notes: 第30页｜Stage105 的光源状态纠错
讲解与细节
这是一次有效性修复。335.5 nm、−13°、638 nm的历史读数约32.4016%，波长峰约627.09 nm。后来周期334 nm、角度约−13.6°得到另一候选。不同源条件下的58%与32%不能直接当作性能升降。
本页结论
参数变化没有影响时，先检查启用对象、当前结果版本与求解是否重跑。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第12章 Stage105至199形成二维设计闭环
扩展阅读：本章完整记录
Stage105发现不同入射角得到相同结果，排查到Gaussian `source` 被禁用。光源自身的预览场会变化，并不保证它参与求解。启用后再运行，并由源场相位斜率验证0°与−20°，后者反算约−19.9981°。这解释了“我改了参数为什么结果不动”。[S10]
Stage107–112在有效源条件下重做角度、波长与周期联合比较。335.5 nm周期、−13°、638 nm的历史TM约32.4016%；波长峰约627.09 nm。周期改到334 nm后联合角度约−13.6°，3.5 nm网格结果约32.8656%。公式提供初值，有限结构的相干叠加和光束覆盖决定实际响应，不能只按波长比例机械放大周期。
Stage113–143开展能量、监视面、制造误差与稳健中心研究。旧公差窗口最低余量很小，调整中心后，历史16个角点均满足95%保持率，最差约96.40%。这说明优化可以改变“对误差的敏感性”，而不只是提高名义点。[S11]
Stage144–158检查新中心的角谱响应并扩展齿数，进入24齿阶段；周期和角度也重新变化。Stage159高度扫描曾漏同步对象中心，导致向下侵入波导：那次高值不能当作纯齿高优化成果。Stage160起固定齿底−3.75 nm，再比较宽、高、shift和周期。[S12]
Stage175–181是另一项关键审计。同一旧二维结构，源span=20 nm时中心读数约78.37%，span明确设为0时约59.9241%。这是激励设置不同产生的差异，不能记录为几何提升。FDTD宽带本身并非不能用；必须确认频率相关场形、入射条件、归一化与逐单色结果一致。后来单色扫描成为可比基准。
Stage182–192最终二维候选记录为：Λ=328.75 nm、w=185 nm、h=310 nm、shift=−240 nm、24齿、−15.1°、638 nm、3.5 nm生产网格。mode1约60.6064%，TM前向和约62.0770%，直接右侧约61.8808%。mode1和高阶mode3对报告面有互补变化，因此需要同时报告单模、总导模和直接功率。
Stage193–199在该二维几何上得到历史3 dB角宽约5.4133°、固定角度单色3 dB波长宽约27.538 nm，并用波长—角度脊线验证相位匹配。它们属于这版二维结构。当前三维1.40 µm、237 nm高度候选不能直接继承这些带宽和公差数字。
直接来源
[S10] D:/Codex/Kai/stage105_to_stage112_phase_summary_2026-09-27.md

## Slide 31
稳健中心与高度扫描纠错
历次实验 / 31 — 65
单变量实验需要固定真实物理界面，不能只固定一个脚本变量名。
阶段 | 实验与证据 | 物理解释
113–143 | 能量、报告面、制造角点 | 同时检查测量与制造敏感性
16个组合角点 | 最差保持率约96.40% | 属于当时二维结构的证据
144–158 | 扩展到24齿并复核响应 | 阵列长度和覆盖条件改变
Stage159 | 高度变化时漏改对象中心 | 几何同时向下侵入波导
Stage160以后 | 固定齿底y=−3.75 nm | 重新形成受控高度扫描
Notes: 第31页｜稳健中心与高度扫描纠错
讲解与细节
如果改变h却没有同步中心y，底部位置可能发生变化。这会同时改变刻蚀深度，无法把效率变化归因于纯齿高。固定shift与固定侧壁角也对应不同约束。
本页结论
单变量实验需要固定真实物理界面，不能只固定一个脚本变量名。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第12章 Stage105至199形成二维设计闭环
直接来源
[S11] D:/Codex/Kai/stage137_143_robust_center_adoption_checkpoint_2026-09-28.md
[S12] D:/Codex/Kai/LUMERICAL_CHECKPOINT_STAGE175B_2026-09-29.md

## Slide 32
光源带宽改变了比较条件
历次实验 / 32 — 65
图中比较的是两种激励设置，不能记作几何效率提升。
Chart: 同一旧二维几何的源设置
| span 20 nm | span 0 nm
历史中心值 | 78.37 | 59.9241
Stage175–181 审计
同一旧二维几何，改变源带宽设置。
中心值： 78.37% 与 59.9241%。
核对输入场形与归一化，再采用可比基准。
Notes: 第32页｜光源带宽改变了比较条件
讲解与细节
FDTD可以做宽带仿真。这里的问题是该模型不同激励设置所得中心值差异明显，需要解释。后续采用逐单色扫描作为可比基准。不能把这次审计概括为所有宽带FDTD都无效。
本页结论
图中比较的是两种激励设置，不能记作几何效率提升。
图表原始数据
{
"type": "bar",
"x": [
"span 20 nm",
"span 0 nm"
],
"xtitle": "同一旧二维几何的源设置",
"ytitle": "中心波长历史读数 / %",
"ymin": 0,
"ymax": 90,
"ystep": 10,
"format": "0",
"series": [
{
"name": "历史中心值",
"y": [
78.37,
59.9241
],
"color": "#167E83"
}
],
"labels": true
}
图上折线仅连接已计算点；未表示连续求解或额外拟合仿真。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第12章 Stage105至199形成二维设计闭环
直接来源
[S12] D:/Codex/Kai/LUMERICAL_CHECKPOINT_STAGE175B_2026-09-29.md
[O3] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034383014-Import-source-Simulation-object

## Slide 33
最后一版二维候选
历次实验 / 33 — 65
二维假设与当前三维有限宽度、有限光束条件不同。
项目 | 二维记录 | 适用范围
几何 | Λ328.75 / w185 / h310 nm | shift −240 nm，24齿
输入 | 638 nm，−15.1° | 当时单色激励
mode1前向 | 约60.6064% | 指定模式与报告面
TM前向总和 | 约62.0770% | 所选TM模式集合
直接右侧功率 | 约61.8808% | 包含所测截面的直接通量
生产网格 | 3.5 nm | 不能自动证明新三维几何收敛
Notes: 第33页｜最后一版二维候选
讲解与细节
mode1和高阶mode3随报告面有互补变化，所以要同时保留单模、总导模与直接功率。后期三维齿高237 nm、齿宽190 nm、Wz1.40 µm是另一版候选。
本页结论
二维假设与当前三维有限宽度、有限光束条件不同。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第12章 Stage105至199形成二维设计闭环
直接来源
[S12] D:/Codex/Kai/LUMERICAL_CHECKPOINT_STAGE175B_2026-09-29.md

## Slide 34
二维带宽与系统 FOV 的边界
历次实验 / 34 — 65
几何、维度或光束条件改变后，需要明确哪些结论仍可使用。
历史结果 | 数值 | 可以说明什么
二维3 dB角宽 | 约5.4133° | 该输入与该几何的局部响应
二维3 dB波长宽 | 约27.538 nm | 固定角度下的单色扫描响应
相位折射率反算 | 约1.6796 | 波长与峰角关系的交叉参照
AR眼镜FOV | 尚未建立 | 还受显示、传播与出耦限制
当前三维带宽 | 待验证 | 需针对当前源和几何重新检查
Notes: 第34页｜二维带宽与系统 FOV 的边界
讲解与细节
固定角度带宽和逐波长重新寻峰得到的上包络属于不同问题。系统FOV还包含光机、波导可传播角域与出耦限制。
本页结论
几何、维度或光束条件改变后，需要明确哪些结论仍可使用。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第12章 Stage105至199形成二维设计闭环
直接来源
[S12] D:/Codex/Kai/LUMERICAL_CHECKPOINT_STAGE175B_2026-09-29.md

## Slide 35
二维到三维的桥接
历次实验 / 35 — 65
每次升级模型，都要先检查变化的假设和测量方式。
检查项 | Stage200–206所做工作 | 保留的结论
源轴与偏振 | 核对三维phi方向映射 | 二维参数不能直接照抄
z网格 | dz 20 nm与10 nm比较 | 直接右侧功率差很小
周期宽度 | z单元0.2与0.4 µm | 归一化结果基本稳定
跨模型差异 | 二维与三维仍差约5.27个百分点 | 内部稳定仍不足以解释差异
模式数量 | 8、16、32模比较 | 模态和与直接通量需区别
Notes: 第35页｜二维到三维的桥接
讲解与细节
三维周期桥接与后来有限z宽度加PML是不同模型。模态数增加会引入新的数值模式，必须检查束缚性、损耗、偏振和边界，而不是全部计入目标导模。
本页结论
每次升级模型，都要先检查变化的假设和测量方式。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第13章 Stage200至229为什么转入三维测量重建
扩展阅读：本章完整记录
二维源与三维源的角度和偏振映射必须检查。Stage200–203先采用z周期桥接，验证phi方向、z网格、周期单元宽度和源归一化。dz从20降到10 nm对直接右侧功率影响很小；0.2变0.4 µm的周期宽度也基本不改变归一化结果，但二维与三维仍有约5.27个百分点差异。结论应是“内部某些数值设置已稳定，跨模型差异尚不能混报”。
Stage204–206比较8/16/32个模式。总模态和不完全等于直接功率，提示辐射连续谱与反向分量的存在。更多模式不保证所有新增模式都是应计入目标的导模。
Stage207把z方向改为有限宽和PML，直接右侧功率约6.4357%。检查发现横向边缘功率不衰减，斜入射无限平面波自身的x向通量也穿过输出面。于是Stage208建立完全匹配的无齿参考，Stage209做复场相减。[S13]
$$E_s=E_p-E_r\quad H_s=H_p-H_r$$
这里p是有齿总场，r是无齿参考，s是相对于参考的散射场。因为功率含E与H的乘积，P_p−P_r还包含干涉交叉项，并不一般等于P_s。必须先在一致网格、相位和源条件下减复场，再计算功率。相干分解重构接近机器精度只证明代数一致，不等于整个模型已经物理正确。
Stage210–220在同一模式基底上分别投影总场、参考场和散射场，并比较模式数及z域。平面波条件下按光栅宽换算的结果仍随域大小变化，因此停止无边界扩域，改用定义清楚的有限光束。
Stage221起导入椭圆场：取Stage198二维源的x分布、相位及E/H，再乘z向Gaussian包络。对比wz=0.45/0.55/0.65 µm时直接积分入射场作为归一化分母。旧结构的净导模指标约1%量级，不能与二维60%或RCWA级次值比较。[S14]
这里也保留一项物理限制：把二维E/H都乘以横向Gaussian包络，是当前使用的源构造方法，不自动等同于经过独立验证的严格三维聚焦光束。尤其wz与波长相近时，要检查传播方向、矢量场一致性、焦点和空域传播；导入数据功率积分可重现，并不能替代真实注入场验证。[O3]
本阶段最重要的成果是一套可追溯测量链：输入场→有齿与无齿参考→复场相减→同基底投影→指定导模求和→按同一入射功率归一化。

## Slide 36
背景扣除必须保留复场相位
历次实验 / 36 — 65
先在一致采样上减复场，再计算目标散射功率。
Es = Ep − Er，Hs = Hp − Hr
Ps = ½ Re ∫(Es × Hs*)·n dA
Pp − Pr 通常还含相干交叉项
p：有齿总场。 r：无齿参考场。 s：相对参考的散射场。
两次计算要保持源、网格、相位与报告面一致。
斜入射背景本身可能穿过右侧监视面。
Notes: 第36页｜背景扣除必须保留复场相位
讲解与细节
Stage207直接右侧约6.4357%，但无限平面波背景自身也贡献x方向通量。Stage208建立无齿参考，Stage209进行复场分离。相干重构误差小主要证明代数和数据处理一致。
本页结论
先在一致采样上减复场，再计算目标散射功率。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第13章 Stage200至229为什么转入三维测量重建
直接来源
[S13] D:/Codex/Kai/stage207_209_finite_width_background_validation_summary.md
D:/Codex/Kai/stage210_211_fixed_mode_validation_summary.md

## Slide 37
固定模态基底的测量链
历次实验 / 37 — 65
小残差支持内部一致性，仍需检查物理导模分类和源的实际传播。
环节 | 处理内容 | 检查什么
1 | 读取总场与无齿参考复场 | 坐标、频率和源条件一致
2 | 构造散射复场 | 相位关系与场分量对应
3 | 在同一基底投影三组场 | 前向a、后向b的线性一致性
4 | 筛选物理目标模式 | n_eff、束缚场、损耗和偏振
5 | 求前向与后向功率 | 保留方向与净值定义
6 | 按同一输入功率归一化 | 输入与目标功率的完整来源
Notes: 第37页｜固定模态基底的测量链
讲解与细节
Stage210–220通过固定基底减少各次独立求模带来的基底差异。平面波下按口径换算的结果仍随z域变化，于是转入有限光束。更多模式不能替代物理分类。
本页结论
小残差支持内部一致性，仍需检查物理导模分类和源的实际传播。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第13章 Stage200至229为什么转入三维测量重建
直接来源
[S13] D:/Codex/Kai/stage207_209_finite_width_background_validation_summary.md
D:/Codex/Kai/stage210_211_fixed_mode_validation_summary.md
[O6] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034902433-Using-and-understanding-Mode-Expansion-Monitors

## Slide 38
有限椭圆光束与光斑半径
历次实验 / 38 — 65
导入数据积分可复现，不能单独证明它是真实、严格的三维聚焦光束。
E(z) ∝ exp[−(z/wz)²]
I(z) ∝ exp[−2(z/wz)²]
强度FWHM全宽 ≈ 1.1774 wz
wz = 0.55 µm 时，FWHM ≈ 0.648 µm
当前做法：二维源的x分布与E/H乘上z向包络。
wz同时为1/e场半径与1/e²强度半径。
wz接近波长，实际三维注入场需要独立验证。
Notes: 第38页｜有限椭圆光束与光斑半径
讲解与细节
Stage221开始使用有限椭圆导入源，直接对输入场积分作为分母。这个建模方法需要检查传播方向、纵向场、焦点和空域传播。改变波长时要处理频率相关的相位及E/H。
本页结论
导入数据积分可复现，不能单独证明它是真实、严格的三维聚焦光束。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第13章 Stage200至229为什么转入三维测量重建
直接来源
[S14] D:/Codex/Kai/stage221_226_finite_elliptical_gaussian_validation_summary.md
[O3] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034383014-Import-source-Simulation-object

## Slide 39
三点齿高检验暴露了强烈趋势
近期优化 / 39 — 65
固定Λ328.75 nm、w185 nm、shift−240 nm、Wz0.75 µm、wz0.65 µm。
Chart: 总净导模指标 / %
| 300 | 310 | 320
三点高度检验 | 2.1954 | 1.3081 | 0.62007
原本只检查 ±10 nm
原迁移高度为310 nm。
降低10 nm明显提升； 升高10 nm明显下降。
三点尚未夹峰，继续沿降低高度的方向取点。
Notes: 第39页｜三点齿高检验暴露了强烈趋势
讲解与细节
净导模指标分别为300 nm的2.195387%、310 nm的1.308103%、320 nm的0.620073%。此结果说明310 nm不是三维有限光束下的稳健中心。不能因为300 nm最好就立即宣称它为最优。
本页结论
固定Λ328.75 nm、w185 nm、shift−240 nm、Wz0.75 µm、wz0.65 µm。
图表原始数据
{
"type": "scatter",
"x": [
300,
310,
320
],
"xtitle": "齿高 / nm",
"ytitle": "总净导模指标 / %",
"xmin": 290,
"xmax": 330,
"xstep": 10,
"ymin": 0,
"ymax": 2.5,
"ystep": 0.5,
"format": "0.0",
"series": [
{
"name": "三点高度检验",
"y": [
2.195387,
1.308103,
0.620073
],
"color": "#167E83"
}
],
"labels": true
}
图上折线仅连接已计算点；未表示连续求解或额外拟合仿真。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第14章 Stage230至280的几何优化是怎样决策的
扩展阅读：本章完整记录
先在当时的310 nm齿高和wz=0.65 µm下比较z向光栅宽度。0.75 µm附近得到较好局部结果，0.73与0.77 µm用于检查邻域与±20 nm扰动。这个局部最优是在当时高度、光斑和目标函数下成立的，不能推广成所有设计都应取0.75 µm。
随后本来只想验证齿高±10 nm。300、310、320 nm的净导模指标约2.1954%、1.3081%、0.6201%，趋势很强，说明310 nm在三维有限光束下不是稳健中心。于是以有限步数向下找峰，而不是直接做庞大全参数扫描。[S15]
| 齿高 nm | 净导模指标 % | 当时的判断 |
|---:|---:|---|
| 320 | 0.620073 | 比310明显差 |
| 310 | 1.308103 | 原二维迁移中心 |
| 300 | 2.195387 | 降低高度有效 |
| 290 | 3.108422 | 继续检查下降方向 |
| 280 | 4.018999 | 仍在上升 |
| 270 | 4.859499 | 仍在上升 |
| 260 | 5.564175 | 增益开始缩小 |
| 250 | 6.053978 | 继续夹峰 |
| 240 | 6.278298 | 接近峰 |
| 230 | 6.214362 | 出现下降，已夹住峰 |
| 237 | 6.287361 | 实跑验证局部候选后停止 |
此表固定Λ=328.75 nm、w=185 nm、shift=−240 nm、Wz=0.75 µm、wz=0.65 µm。不能把它和改变光斑后的结果混成一张纯高度曲线。237.38 nm拟合值不是另一次真实仿真，也不意味着制造必须做到小数点后两位。[S16]
高度改动后，用180/185/190 nm复核齿宽。总净导模分别约6.2433%、6.2874%、6.3000%；mode1在185 nm略高。选择190 nm意味着当前主目标偏向总净导模，而不是最大单模纯度。三点拟合建议约189.51 nm，预测余量很小，因此没有继续亚纳米扫参。[S17]
最后固定w=190 nm、h=237 nm，扫描top shift从−240到−300 nm。总净导模在−290 nm约6.4770%，−300 nm略低；mode1则约在−280 nm更好。选择−290 nm作为总净导模目标的候选，并保留−280 nm这一不同目标的备选。原Wz=0.75 µm条件下，shift±10 nm最差端下降约0.202%，是局部容差证据，不能自动套给后来1.40 µm版本。[S18]
直接来源
[S15] D:/Codex/Kai/STAGE242_245_HEIGHT_TOLERANCE_VALIDATION_2026-10-12.md

## Slide 40
齿高扫描在约 237 nm 附近停止
近期优化 / 40 — 65
237 nm约6.287361%。拟合237.38 nm只用于选点，不代表另一次真实仿真。
Chart: 总净导模指标 / %
| 230 | 237 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320
已计算点 | 6.2144 | 6.2874 | 6.2783 | 6.054 | 5.5642 | 4.8595 | 4.019 | 3.1084 | 2.1954 | 1.3081 | 0.62007
如何判断峰已经夹住
到240 nm时，提升放缓。
230 nm读数下降。 峰位于230–250 nm内。
补跑237 nm后停止细化。
Notes: 第40页｜齿高扫描在约 237 nm 附近停止
讲解与细节
完整数据：230 6.214362，237 6.287361，240 6.278298，250 6.053978，260 5.564175，270 4.859499，280 4.018999，290 3.108422，300 2.195387，310 1.308103，320 0.620073，单位分别nm和%。所有点维持本页上一页固定条件。
本页结论
237 nm约6.287361%。拟合237.38 nm只用于选点，不代表另一次真实仿真。
图表原始数据
{
"type": "scatter",
"x": [
230,
237,
240,
250,
260,
270,
280,
290,
300,
310,
320
],
"xtitle": "齿高 / nm",
"ytitle": "总净导模指标 / %",
"xmin": 220,
"xmax": 330,
"xstep": 20,
"ymin": 0,
"ymax": 7,
"ystep": 1,
"format": "0.0",
"series": [
{
"name": "已计算点",
"y": [
6.214362,
6.287361,
6.278298,
6.053978,
5.564175,
4.859499,
4.018999,
3.108422,
2.195387,
1.308103,
0.620073
],
"color": "#167E83"
}
],
"labels": false
}
图上折线仅连接已计算点；未表示连续求解或额外拟合仿真。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第14章 Stage230至280的几何优化是怎样决策的
直接来源
[S16] D:/Codex/Kai/STAGE261_262_HEIGHT237NM_VALIDATION_2026-10-13.md

## Slide 41
齿宽选择取决于目标函数
近期优化 / 41 — 65
采用190 nm表示优先总净导模功率，单模纯度目标可能给出另一选择。
齿宽 | 总净导模指标 | 判断
180 nm | 约6.2433% | 低于邻域候选
185 nm | 约6.2874% | mode1略高
190 nm | 约6.3000% | 当前总净导模目标更高
拟合建议 | 约189.51 nm | 预测增益小，未继续亚纳米扫描
Notes: 第41页｜齿宽选择取决于目标函数
讲解与细节
固定高度237 nm、其他条件同当时0.75 µm光栅与0.65 µm光斑基准。拟合点没有真实运行证据，不能把它当实测峰。改变目标函数时应重新解释选择，而不是只报最优数字。
本页结论
采用190 nm表示优先总净导模功率，单模纯度目标可能给出另一选择。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第14章 Stage230至280的几何优化是怎样决策的
直接来源
[S17] D:/Codex/Kai/STAGE265_266_HEIGHT237NM_TOOTH190NM_INTERACTION_2026-10-14.md

## Slide 42
顶部偏移的总功率与单模权衡
近期优化 / 42 — 65
旧Wz=0.75 µm条件下，shift±10 nm总净导模最差下降约0.202%。
Chart: 按入射功率归一化 / %
| -300 | -290 | -280 | -270 | -260 | -250 | -240
总净导模 | 6.4738 | 6.477 | 6.4639 | 6.4366 | 6.4005 | 6.3533 | 6.3
mode1 前向 | 4.2673 | 4.2794 | 4.2806 | 4.2721 | 4.2573 | 4.2345 | 4.207
两个目标给出不同候选
总净导模偏好−290 nm。
mode1偏好−280 nm。
主目标采用−290 nm， 保留−280 nm作备选。
Notes: 第42页｜顶部偏移的总功率与单模权衡
讲解与细节
总净导模从−240到−300 nm依次6.299981、6.353260、6.400463、6.436615、6.463939、6.477015、6.473807%。mode1依次4.206953、4.234500、4.257262、4.272075、4.280641、4.279420、4.267286%。该容差结论不能直接套给1.40 µm版本。
本页结论
旧Wz=0.75 µm条件下，shift±10 nm总净导模最差下降约0.202%。
图表原始数据
{
"type": "scatter",
"x": [
-300,
-290,
-280,
-270,
-260,
-250,
-240
],
"xtitle": "顶部偏移 / nm",
"ytitle": "按入射功率归一化 / %",
"xmin": -310,
"xmax": -230,
"xstep": 20,
"ymin": 3.8,
"ymax": 6.8,
"ystep": 0.5,
"format": "0.0",
"series": [
{
"name": "总净导模",
"y": [
6.473807,
6.477015,
6.463939,
6.436615,
6.400463,
6.35326,
6.299981
],
"color": "#167E83"
},
{
"name": "mode1 前向",
"y": [
4.267286,
4.27942,
4.280641,
4.272075,
4.257262,
4.2345,
4.206953
],
"color": "#B97940"
}
],
"labels": false
}
图上折线仅连接已计算点；未表示连续求解或额外拟合仿真。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第14章 Stage230至280的几何优化是怎样决策的
直接来源
[S18] D:/Codex/Kai/STAGE267_280_TOPSHIFT_OPTIMIZATION_AND_TOLERANCE_SUMMARY_2026-10-15.md

## Slide 43
横向宽度改变了三光斑响应
近期优化 / 43 — 65
固定638 nm、h237 nm、w190 nm、shift−290 nm，曲线连接已计算点。
Chart: 总净导模指标 / %
| 0.45 | 0.55 | 0.65
Wz 0.75 µm | 7.6844 | 7.1033 | 6.477
Wz 1.50 µm | 7.517 | 7.7186 | 7.6465
Wz 1.40 µm | 7.742 | 7.836 | 7.6523
同一几何族的比较
三个光斑的wz： 0.45、0.55、0.65 µm。
窄光栅Wz = 0.75 µm， 响应变化较大。
Wz = 1.40 µm候选， 名义值高、三点变化小。
Notes: 第43页｜横向宽度改变了三光斑响应
讲解与细节
三组数据均从保存的结果JSON读取。光栅宽度Wz是器件尺寸，光束半径wz是输入条件。不能混成一个宽度参数，也不能为了更高效率任意改变光机规格。
本页结论
固定638 nm、h237 nm、w190 nm、shift−290 nm，曲线连接已计算点。
图表原始数据
{
"type": "scatter",
"x": [
0.45,
0.55,
0.65
],
"xtitle": "输入光束半径 wz / µm",
"ytitle": "总净导模指标 / %",
"xmin": 0.4,
"xmax": 0.7,
"xstep": 0.05,
"ymin": 6.2,
"ymax": 8,
"ystep": 0.3,
"format": "0.0",
"series": [
{
"name": "Wz 0.75 µm",
"y": [
7.68437352293321,
7.103324304340738,
6.4770148869470985
],
"color": "#9B8D7D"
},
{
"name": "Wz 1.50 µm",
"y": [
7.516980216103426,
7.718561545020437,
7.646533802113476
],
"color": "#899BA2"
},
{
"name": "Wz 1.40 µm",
"y": [
7.742006805590567,
7.835998920760556,
7.652342133006281
],
"color": "#167E83"
}
],
"labels": false
}
图上折线仅连接已计算点；未表示连续求解或额外拟合仿真。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第15章 Stage281至298的最后比较
扩展阅读：本章完整记录
此前几何主要在wz=0.65 µm下优化。为判断照明变化是否让设计失效，固定几何，比较0.45、0.55、0.65 µm三种光斑；再考察横向光栅宽度0.75、1.50、1.40 µm。这里改变的是几何对既定照明范围的适应性，而不是把光机规格当作任意可优化参数。
| 光栅Wz | wz 0.45 µm | wz 0.55 µm | wz 0.65 µm | 最大端点相对偏差 |
|---:|---:|---:|---:|---:|
| 0.75 µm | 7.684374% | 7.103324% | 6.477015% | 8.8171% |
| 1.50 µm | 7.516980% | 7.718562% | 7.646534% | 2.6116% |
| 1.40 µm | 7.742007% | 7.835999% | 7.652342% | 2.3438% |
![三种横向宽度的三光斑结果](figures/illumination.png)
端点偏差定义为100×[η(端点)/η(0.55)−1]。1.40 µm两端分别为−1.1995%与−2.3438%，所以临时“两个端点均在±2%内”的条件未通过。其三点最高与最低相差0.183657个百分点，除以名义7.835999%后得到2.343757%。这次两种指标数值相等，是因为名义点刚好最高；两种定义一般不等价。[S19]
0.75 µm的三点相对跨度约16.9971%，1.40 µm约2.3438%，按这种定义跨度减少约86.21%。这是稳定性指标的改进，不是效率提升86%。名义净导模相对原0.75 µm提高约10.31%；最差端提高约18.15%。
学习上的工程选择：采用1.40 µm作为继续验证的暂定候选，保留0.75和1.50 µm作对照。±2%是教学与筛选用的临时要求，缺少真实产品规格时不能据此宣布产品合格或不合格。也没有必要为了把2.3438%压到2.0000%而立即重启无尽优化。
注意三个光斑的输入功率随保持的场幅和光束面积而改变。效率降低时，绝对导模功率仍可能增加。比较“省光”应看归一化效率；比较实际亮度应先统一真实输入功率与光机条件。
直接来源
[S19] D:/Codex/Kai/stage283_284_final_geometry_wz0p45_three_point_results.json
D:/Codex/Kai/stage287_291_width1p5um_three_point_results.json
D:/Codex/Kai/stage292_293_width1p4um_wz0p55_nominal_results.json
D:/Codex/Kai/stage292_298_width1p4um_three_point_results.json

## Slide 44
三点照明结果与临时门槛
近期优化 / 44 — 65
1.40 µm候选仍未满足临时“两端均在±2%内”的条件。
Wz / µm | wz 0.45 µm | wz 0.55 µm | wz 0.65 µm | 最大端点偏差
0.75 | 7.684374% | 7.103324% | 6.477015% | 8.8171%
1.50 | 7.516980% | 7.718562% | 7.646534% | 2.6116%
1.40 | 7.742007% | 7.835999% | 7.652342% | 2.3438%
Notes: 第44页｜三点照明结果与临时门槛
讲解与细节
端点相对变化=100×[η端点/η0.55−1]。1.40 µm两端为−1.199491%与−2.343757%。三点最高最低相差0.1836568个百分点，除以名义值后为2.343757%。两种指标此次数值相同，是因为名义点最高，一般并不相等。相对0.75 µm，名义值提高约10.3145%，最差端提高约18.1461%。
本页结论
1.40 µm候选仍未满足临时“两端均在±2%内”的条件。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第15章 Stage281至298的最后比较
直接来源
[S19] D:/Codex/Kai/stage283_284_final_geometry_wz0p45_three_point_results.json
D:/Codex/Kai/stage287_291_width1p5um_three_point_results.json
D:/Codex/Kai/stage292_293_width1p4um_wz0p55_nominal_results.json
D:/Codex/Kai/stage292_298_width1p4um_three_point_results.json

## Slide 45
效率下降时绝对功率仍可能增加
近期优化 / 45 — 65
仿真幅度可以线性缩放。实际亮度比较还需统一真实光机输入条件。
wz / µm | 输入功率 / fW | 净导模指标 | 净导模功率 / fW
0.45 | 5.5702 | 7.742007% | 0.43124
0.55 | 6.8076 | 7.835999% | 0.53344
0.65 | 8.0453 | 7.652342% | 0.61565
Notes: 第45页｜效率下降时绝对功率仍可能增加
讲解与细节
这些小功率来自模拟场幅的归一化，不表示真实投影光机仅有fW输出。名义7.835999%若在同一线性模型中对应1 mW输入，目标净导模功率约78.36 µW，属于比例换算而非产品实测。
本页结论
仿真幅度可以线性缩放。实际亮度比较还需统一真实光机输入条件。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第15章 Stage281至298的最后比较
直接来源
[S19] D:/Codex/Kai/stage283_284_final_geometry_wz0p45_three_point_results.json
D:/Codex/Kai/stage287_291_width1p5um_three_point_results.json
D:/Codex/Kai/stage292_293_width1p4um_wz0p55_nominal_results.json
D:/Codex/Kai/stage292_298_width1p4um_three_point_results.json

## Slide 46
现有检查已经支持的结论
近期优化 / 46 — 65
all_validation_gates_pass只涵盖脚本列出的检查范围。
检查 | 记录证据 | 能够支持
三点结果完整性 | 三组模型与汇总存在 | 照明点已留有结果记录
网格坐标对齐 | y/z最大误差为0 | 复场数据能够对应
复场相干重构 | 重构误差为0 | 当前代数处理内部一致
固定基底投影 | a/b线性误差约10⁻¹⁷ | 投影过程内部一致
模式数设置 | 32模，脚本筛选28模 | 确认使用的数量与筛选规则
残差 | 名义相对直接散射约0.0267% | 当前分解残差较小
Notes: 第46页｜现有检查已经支持的结论
讲解与细节
部分参考功率字段复用了已知输入值，比例为1不一定是两次独立测量的相同结果。小残差和0至1内的效率只是必要检查，不能替代所有物理验证。
本页结论
all_validation_gates_pass只涵盖脚本列出的检查范围。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第16章 当前结果已经证明了什么
扩展阅读：本章完整记录
Stage292–298结果JSON中的 `all_validation_gates_pass=true`，证明的是该脚本列出的检查通过，包括网格对齐、参考源一致、相干重构、投影线性、模式数设置和残差阈值。它不能扩大解释为所有数值、物理、制造与系统验证已经通过。
| 检查项 | 当前证据 | 本手册的判断 |
|---|---|---|
| 三点结果完整性 | 三组模型、后处理数据与汇总已保存 | 已有结果 |
| 数据对齐与复场重构 | 脚本检查通过 | 测量链内部一致性已有证据 |
| 模态投影线性 | a/b误差约机器精度 | 已有代数一致性证据 |
| 模态数 | 当前使用32模，脚本筛出28模 | 数量确定，物理导模分类仍需结合截面 |
| 当前候选全部网格与PML收敛 | 主要沿用早期设置 | 不应宣称本候选全部重新验证过 |
| 源场实际传播与频率更新 | 有构造脚本，当前638 nm | 波长扫描前必须完成源检查 |
| 三点照明±2% | 最大偏差2.3438% | 临时条件未通过 |
| 产品验收 | 光机、材料、公差目标待定 | 尚未具备产品结论 |
三个特别需要限定的地方。第一，当前脚本以 Re(n_eff)>1筛选“导模”；如果外侧介质、基底或PML截面不符合这个判据的物理假设，需结合场束缚、损耗与边界进一步分类。第二，残差小与0≤效率≤1只是必要检查，不是全部正确性的证明。第三，实际脚本中部分参考源功率是复用已知同一输入值；“比例为1”有时是输入一致的记录，不能当作两次独立测量相同的强证据。
这些限制不要求立刻重跑几百个Stage。先做一次有针对性的审计：查当前源与材料截面、复核一个名义结果、识别真正影响结论的检查，再决定是否需要补一个仿真。
直接来源
[S19] D:/Codex/Kai/stage283_284_final_geometry_wz0p45_three_point_results.json
D:/Codex/Kai/stage287_291_width1p5um_three_point_results.json
D:/Codex/Kai/stage292_293_width1p4um_wz0p55_nominal_results.json
D:/Codex/Kai/stage292_298_width1p4um_three_point_results.json
[S20] D:/Codex/Kai/stage292_293_finalize.py
D:/Codex/Kai/stage292_298_finalize.py

## Slide 47
当前候选仍需要的验证
近期优化 / 47 — 65
先审计影响结论的关键假设，再决定补做哪一个实验。
待核查问题 | 为什么影响结论 | 下一动作
导入源物理一致性 | 二维E/H乘横向包络未必满足严格三维场 | 检查空域传播与方向
真实导模分类 | Re(n_eff)>1依赖截面与外侧介质假设 | 看束缚场、损耗与边界
当前候选数值误差 | 部分设置沿用旧模型 | 选择影响最大的针对性检查
三光斑±2% | 最大端点偏差约2.344% | 保留事实，核对实际规格
产品适用范围 | 真实光机、材料与制造能力未完整定义 | 先建立教学基准与待定清单
Notes: 第47页｜当前候选仍需要的验证
讲解与细节
这些未完成项不要求把所有Stage重跑。应先检查模型与数据，再选择能改变下一步决策的最小验证。当前参数可作暂定候选，不宜称为最终产品设计。
本页结论
先审计影响结论的关键假设，再决定补做哪一个实验。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第16章 当前结果已经证明了什么
直接来源
[O3] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034383014-Import-source-Simulation-object
[O7] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034915833-Convergence-testing-process-for-FDTD-simulations
[S20] D:/Codex/Kai/stage292_293_finalize.py
D:/Codex/Kai/stage292_298_finalize.py

## Slide 48
常见错误：对象与数据
后续学习 / 48 — 65
先把错误归类，再修改最小部分。
现象 | 可能原因 | 排查动作
导入源没有angle theta | 对象类型与属性不匹配 | 查真实属性与源生成参数
改角度后结果不变 | 修改了禁用源或读取旧结果 | 核对enabled和本次run
mode1当成+1级 | 模式编号与衍射级次混淆 | 查看模式场和级次标签
矩阵最后3当频点 | 忽略矢量属性维度 | 检查x/y/z/f和E/P属性
feval后自动求解？ | 脚本内容未确认 | 查是否包含run或load
Notes: 第48页｜常见错误：对象与数据
讲解与细节
错误可分对象不存在、属性不存在、结果不存在、维度不匹配、物理定义不一致。最近的导入源属性报错来自错误套用标准源属性，应由指导者先核对脚本与文档。
本页结论
先把错误归类，再修改最小部分。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第17章 反复出现的错误和正确处理
扩展阅读：本章完整记录
| 现象或旧说法 | 原因或限制 | 正确处理 |
|---|---|---|
| 导入源没有angle theta | 把标准源属性套到Imported Source | 查真实对象类型，方向从场数据与生成参数核验 |
| 改了角度结果不变 | 可能修改禁用源或仍读旧结果 | 检查enabled、保存状态、是否重新run |
| 638 nm称作绿色 | 表述错误 | 638 nm属于当前红光模型，早期532 nm为绿光 |
| mode1必是TM或+1 | 混淆模式编号、偏振与衍射级次 | 查neff、场剖面、TE fraction及传播方向 |
| orders就是实际效率 | 忽略RCWA归一化区别 | 用grating_power并核对入射功率定义 |
| 矩阵末尾3是三频点 | 混淆矢量分量轴 | 对照数据集x/y/z/f与属性维度 |
| sum多个截面当总效率 | 可能重复计数同一能流 | 定义不重叠输出面或闭合边界 |
| 对T取abs解决能量异常 | 丢失方向信息 | 先统一法向，再分离入射与输出 |
| 总场功率减背景等于散射功率 | 漏掉相干交叉项 | 先减复场，再做Poynting积分 |
| 文件叫FINAL就已完成 | 文件名不是验收证据 | 同时核查结果对象、参数和计算状态 |
| switchtolayout只是切个界面 | 它会清掉当前分析结果 | 先保留结果工程，另存设置副本 |
| run("某脚本") | run参数不是执行脚本路径 | 执行LSF用feval，先检查脚本内容 |
| 把源标签638改为628即正确扫描 | 导入相位和E/H未必随频率更新 | 每个频率生成匹配场或验证多频导入 |
| 增加高度只改多边形h | 对象中心没同步可能改变刻蚀深度 | 固定齿底并审计全局顶点 |
| 算出更高值就继续 | 没有目标、误差与停止规则 | 先说明本轮要验证什么及何时停止 |
最近的属性报错来自我给错对象属性，应该由我先查生成脚本和官方对象定义。对你而言，值得学习的排错方法是把错误分成对象不存在、属性不存在、结果不存在、维度不匹配、物理定义不一致五类。每次先确定属于哪类，再改最小部分。
直接来源
[O3] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034383014-Import-source-Simulation-object
[O4] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034409554-Introduction-to-Lumerical-datasets

## Slide 49
常见错误：物理解释与保存
后续学习 / 49 — 65
每次记录都应包含模型版本、物理条件和指标定义。
旧做法 | 风险 | 正确处理
对负T取绝对值再相加 | 丢失传播方向 | 定义法向与输入输出通道
总场功率减背景功率 | 忽略相干交叉项 | 先减复场
把638 nm叫绿光 | 波长与颜色对应错误 | 当前638 nm为红光
文件名含FINAL即完成 | 文件名不代表结果有效 | 检查结果对象与保存状态
直接switchtolayout | 移除当前分析结果 | 先保存完整结果，再另存设置
Notes: 第49页｜常见错误：物理解释与保存
讲解与细节
保存文件并不等于验证成功。带有COMPLETE、ADOPTED等名字的文件仍可能是设置副本或只含部分结果。运行和后处理完成也要分别确认。
本页结论
每次记录都应包含模型版本、物理条件和指标定义。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第17章 反复出现的错误和正确处理

## Slide 50
一张实验记录的七个问题
后续学习 / 50 — 65
程序负责执行已经定义的实验，预测和解释由你完成。
编号 | 必须写明 | 齿高案例
1 | 问题 | 310 nm是否处于稳健中心？
2 | 基准 | 明确FSP和源版本
3 | 固定量 | 周期、齿宽、shift、源与测量方法
4 | 变量 | 齿高，固定齿底
5 | 预测 | 上下10 nm是否接近或显著下降？
6 | 指标 | 相同归一化的净导模指标
7 | 停止或继续 | 出现单调趋势则补方向点，夹峰后有限细化
Notes: 第50页｜一张实验记录的七个问题
讲解与细节
记录还应保留日期、参数单位、原始读数、源文件、限制和下一动作。扫描前先限制点数，例如先三点，确有必要才增加两个点。这样可以防止连续追逐微小提升。
本页结论
程序负责执行已经定义的实验，预测和解释由你完成。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第18章 每轮实验采用相同的推理顺序

## Slide 51
四种不同的停止标准
后续学习 / 51 — 65
历史0.02个百分点、1%和±2%都有局部背景，阈值需要随用途解释。
任务 | 停止依据 | 避免的误判
学习理解 | 能解释并手动复现一个实验 | 把看过代码当作已经掌握
局部优化 | 峰已夹住，额外增益小于有意义的差异 | 永远追逐小数点后的峰值
数值收敛 | 固定物理问题后误差满足用途 | 改变源或几何后仍称收敛
工程验收 | 明确光谱、角度、制造等规格 | 把教学阈值当行业标准
Notes: 第51页｜四种不同的停止标准
讲解与细节
当候选改善与网格差、源差或模态分解差同量级时，继续微调缺少解释意义。此时应报告不确定度，转入决定下一阶段所需的验证。
本页结论
历史0.02个百分点、1%和±2%都有局部背景，阈值需要随用途解释。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第18章 每轮实验采用相同的推理顺序
直接来源
[O7] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034915833-Convergence-testing-process-for-FDTD-simulations

## Slide 52
接下来六节课
后续学习 / 52 — 65
约6–9小时是理解练习建议，不含求解等待，也不是整机项目工期。
课 | 练习内容 | 验收产物 | 预计主动学习
1 | 模型、坐标与光路 | 一张标注图 | 60–90分钟
2 | 三个百分数的分子分母 | 功率定义表 | 60–90分钟
3 | 全反射、级次、相位匹配 | 两道手算题 | 60–90分钟
4 | 导入源只读检查 | 属性与源记录 | 60–90分钟
5 | 回放高度三点实验 | 预测及停止理由 | 60–90分钟
6 | 设计三点波长验证 | 一张实验计划 | 60–90分钟
Notes: 第52页｜接下来六节课
讲解与细节
每课只检查当前相关的两三道自测题。能说出错误选项为什么错，比背出优化后的数字更能证明理解。暂时答不出时回看对应页面，无需增加仿真轮次。
本页结论
约6–9小时是理解练习建议，不含求解等待，也不是整机项目工期。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第19章 后续如何进行
扩展阅读：本章完整记录
近期按六节课重建理解，每节建议60–90分钟。以下是主动学习时间建议，不含排队与电磁求解等待，也不是完成整机设计的承诺。
| 课次 | 核心任务 | 使用已有资料 | 验收产物 |
|---:|---|---|---|
| 1 | 画当前模型和光路，认清x/y/z | 第02、04章与基准工程 | 一张标注图 |
| 2 | 亲手解释7.836%、6.119%、78.084% | 第05、15章与结果JSON | 一张功率定义表 |
| 3 | 手算TIR、级次及相位匹配 | 第03章 | 两道完整数值题 |
| 4 | 只读检查导入源和对应数据 | 第07、17、20章 | 四项属性与源类型记录 |
| 5 | 回放一次高度三点实验 | 第14章与原始报告 | 预测、比较、停止理由 |
| 6 | 写一份工程波长验证计划 | 第16、18章 | 3点实验卡，不要求立即run |
上述约6–9小时若能独立完成，再进入当前候选的工程验证。先处理导入源：638 nm复现、场方向与功率检查；若要改变波长，应让源相位、E/H、参考模型、材料取值和模式基底一同对应新频率。先用628/638/648 nm三个教学点，必要时增加633与643 nm；实际产品需换成真实光谱范围。原计划的五点不会因为写在表里就自动完成。
得到波长响应后，区分“固定入射角下的带宽”和“每个波长重新寻峰后的上包络”。前者更直接反映固定装调条件；后者解释色散耦合。不能逐波长重新优化角度后，把结果称作固定系统的宽带性能。
后续依序检查小范围角度、光斑位置、所需偏振与制造偏差。尽量复用满足相同条件的参考，不满足时重新生成。只有单变量趋势清楚，才做少量组合角点；不先开大规模蒙特卡洛。材料色散、吸收和制造参数应明确为实物数据或教学假设。
再往后进入系统课程：入耦后的k空间与TIR通道，出耦光栅的方向选择，一维到二维扩瞳，眼盒与均匀性，RGB共视场，鬼影与彩虹路径，成像质量。先建立简化系统与功率预算，再决定局部光栅还缺什么性能。
没有真实光机规格也可以继续学习。应把638 nm、当前光束与角度写成明确的教学基准，把产品光谱、FOV、出瞳、偏振和制造能力保留待定。这样能完成一个可解释的仿真案例，同时诚实保留产品适用边界。

## Slide 53
下一课的界面检查
后续学习 / 53 — 65
本课无需长仿真，验收是你能指着模型讲清光路和测量。
先确认没有正在求解的任务，保留任何未保存工程。
打开已保存工程基准，确认对象树含elliptical_gaussian_3d。
指出x、y、z方向，找到光源、光栅与右侧报告面。
读回源启用状态和波长，再解释7.836%的分子与分母。
Notes: 第53页｜下一课的界面检查
讲解与细节
基准路径D:/FDTD_File/ar_incoupler_ENGINEERING_BASELINE_638nm.fsp。该文件是Layout设置副本，不应假定包含完整结果。要看总场和后处理，应分别查Stage292b和Stage293b保存工程。
本页结论
本课无需长仿真，验收是你能指着模型讲清光路和测量。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第20章 下一课从这里开始
扩展阅读：本章完整记录
下一课唯一目标：你能指着模型说明“光从哪里来、在哪里被测量、7.836%的分母是什么”。这节课无需长仿真。
先打开工程基准 `ar_incoupler_ENGINEERING_BASELINE_638nm.fsp`，确认对象树含 `elliptical_gaussian_3d`。若已有未保存工程，不要直接load覆盖它。确认没有正在求解的任务后，在Script Prompt执行同目录提供的只读脚本，或手动输入：
```lsf
?"custom_source_enabled = "+num2str(getnamed("elliptical_gaussian_3d","enabled"));
?"standard_source_enabled = "+num2str(getnamed("source","enabled"));
?"wavelength_start_nm = "+num2str(getnamed("elliptical_gaussian_3d","wavelength start")*1e9);
?"wavelength_stop_nm = "+num2str(getnamed("elliptical_gaussian_3d","wavelength stop")*1e9);
```
按已保存来源，预期是1、0、638、638。这是待你在当前界面确认的预期，不是本次已经远程执行得到的输出。若对象缺失，先核对打开的文件和对象树。此脚本不设置参数、不保存文件、不启动求解。
随后打开结果 `stage292_293_width1p4um_wz0p55_nominal_results.json`，找到 `guided_scat_net`、`mode1_scat_forward` 和 `mode1_fraction_guided_forward`，分别乘100，写下三个百分数。数据已在学习导航中放成可读卡片，不必肉眼估图。
最后用自己的话写四句：这是红光还是绿光；当前启用哪个源；总净导模与mode1有何区别；为什么还不能称作AR眼镜总效率。能答出这四句，再做第2课的功率账本。暂时答不出就回看第02与05章，不需要再增加Stage编号。

## Slide 54
只读源检查代码
后续学习 / 54 — 65
若对象不存在，先核对文件和对象树。导入源方向从场数据和生成参数核查。
?getnamed("elliptical_gaussian_3d","enabled");
?getnamed("source","enabled");
?getnamed("elliptical_gaussian_3d","wavelength start")*1e9;
?getnamed("elliptical_gaussian_3d","wavelength stop")*1e9;
按保存记录，预期依次为 1、0、638、638。
这是待在当前界面确认的预期，代码不设置参数、不保存、不启动求解。
Notes: 第54页｜只读源检查代码
讲解与细节
本页给出只读示例，未在本次制作课件时执行。组作用域为根model，若对象在组内需使用对应路径。建议先一行一行输入，确认输出含义。
本页结论
若对象不存在，先核对文件和对象树。导入源方向从场数据和生成参数核查。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第20章 下一课从这里开始

## Slide 55
下一项工程实验：三点波长响应
后续学习 / 55 — 65
只修改导入源的波长标签，不能保证已经形成正确的新频率光束。
项目 | 预定做法 | 必须保持或同步
教学采样 | 628、638、648 nm | 真实产品采用实际光谱范围
几何 | 保留当前候选 | Λ、w、h、shift、Wz与齿数
输入条件 | 固定入射角与约定光斑 | 源相位和E/H对应新频率
参考与材料 | 每个频率一致 | 无齿参考、色散与模式基底
测量 | 保留同一指标定义 | 输入功率、前后向和导模集合
追加条件 | 必要时增加633、643 nm | 事先规定补点原因
Notes: 第55页｜下一项工程实验：三点波长响应
讲解与细节
波长实验开始前，先完成638 nm名义点复现以及源传播验证。固定角度响应与每个波长重新调角寻峰必须分别保存。三点是教学检查，并非完整产品光谱验收。
本页结论
只修改导入源的波长标签，不能保证已经形成正确的新频率光束。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第19章 后续如何进行
直接来源
[O3] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034383014-Import-source-Simulation-object

## Slide 56
工程验证的后续顺序
后续学习 / 56 — 65
所需误差和规格应先定义，避免没有边界的大规模扫描。
检查 | 核心问题 | 结果用于
源与名义点 | 当前场是否按预期注入？ | 建立可靠比较起点
波长与角度 | 固定系统条件下接受范围多宽？ | 联系光机光谱与视场需求
光斑位置和尺寸 | 装调或照明变化损失多少？ | 确定输入与装配约束
制造尺寸偏差 | 实际制造误差是否可接受？ | 确定几何公差
少量组合角点 | 多种误差同时出现会怎样？ | 评估最差情况
针对性收敛 | 数值误差是否足够小？ | 限定结论置信范围
Notes: 第56页｜工程验证的后续顺序
讲解与细节
顺序可以根据审计发现调整。收敛不是只放在最后的一次检查，而是在关键模型变更后重新确认。材料损耗、色散和制造能力需要实物来源或明确教学假设。
本页结论
所需误差和规格应先定义，避免没有边界的大规模扫描。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第19章 后续如何进行
直接来源
[O7] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034915833-Convergence-testing-process-for-FDTD-simulations

## Slide 57
后续 AR 光学系统课程
后续学习 / 57 — 65
先建立系统问题，再决定局部光栅需要补充什么性能。
主题 | 要理解的关系 | 小练习
k空间与TIR | 输入角域与波导可传播区域 | 画允许传播的角域
出耦与扩瞳 | 传播次数、提取比例和出瞳复制 | 一维简化功率分配
眼盒与均匀性 | 眼位置与视场共同决定可见图像 | 定义空间和角度采样
RGB共视场 | 色散与不同波长光路 | 比较三个波长方向
鬼影和彩虹 | 寄生路径与环境入射光 | 列出可疑传播路径
成像质量 | 波前、像差和系统传递 | 建立简化成像链
Notes: 第57页｜后续 AR 光学系统课程
讲解与细节
没有真实光机规格也能学习，但应把波长、光斑和角度写成教学基准，把产品FOV、眼盒、出瞳距离和制造能力保留为待定。局部接受角不能直接替代系统FOV。
本页结论
先建立系统问题，再决定局部光栅需要补充什么性能。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第19章 后续如何进行

## Slide 58
自测：参数与数字
后续学习 / 58 — 65
答案和解释见备注。先计算，再核对单位和分母。
532 nm、n=1.8、正入射、内部50°，周期约多少？
190 nm齿宽与328.75 nm周期，对应多少占空比？
7.1033%提高到7.8360%，相差多少个百分点？相对提升多少？
7.836%、6.119%、78.084%各自除以什么？
Notes: 第58页｜自测：参数与数字
讲解与细节
答案1约385.82 nm。答案2约57.79%。答案3约0.7327个百分点，相对约10.31%。答案4总净导模和mode1效率都按入射功率归一化，模式占比的分母是前向导模总功率。mode1=6.118999%，前向总和=7.836445%，比值约78.0839%。
本页结论
答案和解释见备注。先计算，再核对单位和分母。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第21章 自测题与参考答案
扩展阅读：本章完整记录
先作答再看答案。可以口述，也可以把答案写在“我的实验记录.md”中。一次只检查本课相关的两三题。
1. 532 nm、n=1.8、正入射、目标内部50°，周期约多少？
2. 当前190 nm齿宽、328.75 nm周期，占空比是多少？
3. AR入耦器必须用+1级吗？mode1等于+1级吗？
4. 7.836%入耦指标与78.084%模式占比能同时成立吗？
5. 效率从7.1033%变7.8360%，增加多少个百分点、相对增加多少？
6. 改高度时保持top shift不变，侧壁角保持不变吗？
7. 310→300→290 nm越来越好，能宣布290 nm最优吗？
8. 三个报告面读数差很大，首先继续优化几何还是检查测量？
9. 取总功率减参考功率，是否等于散射场功率？
10. 数据形状322×1×1×1×3，如果是P矢量数据，最后3是什么？
11. `feval`之后是否一定跑了FDTD？
12. 改导入源的波长标签后，为什么要检查导入场本身？
13. 1.40 µm候选“检查全部通过”与“2%条件未过”矛盾吗？
14. 二维角宽5.4133°能当眼镜FOV吗？能直接用于当前三维结构吗？
参考答案：
1. 约385.82 nm；还应检查所需角度满足该界面TIR。
2. 约57.79%；只在这个周期和齿宽定义下成立。
3. 不必须。级次正负依赖坐标与目标方向；mode1是截面本征模式编号。
4. 可以。前者分母为输入功率，后者分母为前向导模总功率。
5. 约0.7327个百分点，相对约10.31%。
6. 不保持。固定横移、改变高度会改变斜率，必须说明扫描的约束。
7. 不能，尚未夹住局部峰值；下一点应依据有限步数规则选择。
8. 先检查模式、截面、背景、归一化、边界及物理传播，旧优化值暂不作为定论。
9. 一般不等于，存在相干交叉项；应先减复场。
10. 三个矢量分量；具体仍以数据集元数据为准。
11. 不一定，取决于脚本内容。
12. 空间相位、场形与E/H依赖频率，标签与真实注入场需要一致。
13. 不矛盾，前者是已列出的数值一致性检查，后者是独立的性能条件。
14. 不能。局部响应角宽、系统FOV和不同几何的角度响应是不同问题。
掌握判据：能解释错误选项为什么错，并在实际文件中指出一个对应字段或对象。背出百分数不作为验收。

## Slide 59
自测：物理与实验判断
后续学习 / 59 — 65
掌握的标准是能解释理由，并指出对应对象、字段或实验。
310、300、290 nm结果依次提高，能否宣布290 nm最优？
三个报告面的模式读数差很大，下一步应该检查什么？
先减总功率与参考功率，为什么可能得不到散射功率？
脚本检查全通过，为什么±2%照明条件仍可能失败？
Notes: 第59页｜自测：物理与实验判断
讲解与细节
答案1不能，峰尚未夹住。答案2先检查测量方式、截面、模式、源、归一化和边界。答案3功率包含复场相干交叉项，需先减复场。答案4脚本检查范围与性能门槛不同。其他自测：mode1与+1不同，固定shift改h会改变倾角，feval是否run由内容决定。
本页结论
掌握的标准是能解释理由，并指出对应对象、字段或实验。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第21章 自测题与参考答案

## Slide 60
保存文件与恢复顺序
查阅附录 / 60 — 65
优先入口与完整绝对路径放在本页备注和已有学习导航中。
文件类型 | 保存内容 | 恢复时的作用
.fsp | 模型和可能存在的仿真结果 | 核查当前对象与结果状态
.lsf | 可执行的Lumerical脚本 | 先读内容，再决定执行
.ldf | 脚本变量 | 配合模型版本理解数据
.json | 数值结果和检查字段 | 精确读数与重新计算指标
.md / 学习导航 | 结论、限制与路径索引 | 恢复历史理由和下一动作
基准 / 已算 / 后处理 | 三种不同保存目的 | 按需要选择，避免误覆盖
Notes: 第60页｜保存文件与恢复顺序
讲解与细节
设置基准：D:/FDTD_File/ar_incoupler_ENGINEERING_BASELINE_638nm.fsp。已算名义模型：D:/FDTD_File/ar_incoupler_FDTD_stage292b_FINAL_GEOMETRY_WIDTH1P4UM_wx6um_wz0p55um_zdomain2p8um_PATTERNED_COMPLETE_638nm.fsp。后处理Stage293b工程的实际文件名见学习导航搜索。档案入口：D:/Codex/Kai/output/AR波导学习总档案_2026-10-22/学习导航.html。已有索引收录2928项相关本地文件，存在不代表通过验证。
本页结论
优先入口与完整绝对路径放在本页备注和已有学习导航中。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第22章 文件目录与可追溯资料
扩展阅读：本章完整记录
本资料包包含可编辑Word手册、同内容Markdown、本地浏览器学习导航、阶段文件索引、只读源检查脚本和实验记录模板。导航支持章节跳转、搜索Stage/文件及切换历史原文；不需要联网。原工程仍留在D:/FDTD_File，未被复制、覆盖或修改。
三个优先入口是：设置基准 `ar_incoupler_ENGINEERING_BASELINE_638nm.fsp`；名义已算模型 `ar_incoupler_FDTD_stage292b_FINAL_GEOMETRY_WIDTH1P4UM_wx6um_wz0p55um_zdomain2p8um_PATTERNED_COMPLETE_638nm.fsp`；含固定模式后处理的Stage293b工程。后两者分别用于核查总场结果和模式分解，文件路径见导航。
阶段索引覆盖本次发现的Stage1至298相关文件。某阶段有脚本或FSP只证明文件存在；索引不会把它自动标记为计算成功。原阶段报告属于当时状态，遇到新的修正应以本手册说明及对应原始数据为准。没有一份文件可以替代核对模型内部参数。
### 本地主要来源
- [S1] learning_records/RCWA_learning_checkpoint_2026-08-25.md，绿光双偏振筛选与历史读取口径。
- [S2] learning_records/RCWA_learning_checkpoint_2026-08-27.md，RGB固定几何和红光周期。
- [S3] learning_records/RCWA_learning_checkpoint_2026-08-31.md，周期角约束、高度与k向量。
- [S4] D:/FDTD_File/RCWA_learning_checkpoint_2026-09-01.md，制造与装调权衡。
- [S5] learning_records/FDTD_learning_checkpoint_2026-09-01.md，有限8齿模型和后处理失败。
- [S6] Lumerical_AR_waveguide_learning_summary_and_plan_2026-09-12.md，Stage39–41及早期学习主线。
- [S7] stage90_bloch_validation_final_summary_2026-09-23.md，Bloch色散与有限峰闭环。
- [S8] stage91_finite_grating_power_budget_2026-09-23.md，历史功率框记录；净入流与纯入射分母应区分。
- [S9] stage92_substrate_depth_validation_2026-09-23.md与stage95_slanted_grating_mesh_convergence_2026-09-24.md。
- [S10] stage105_to_stage112_phase_summary_2026-09-27.md，源启用纠错和有效扫描。
- [S11] stage137_143_robust_center_adoption_checkpoint_2026-09-28.md，稳健中心与监视面。
- [S12] LUMERICAL_CHECKPOINT_STAGE175B_2026-09-29.md，累计档案更新至10月17日，前部“当前”指历史版本。
- [S13] stage207_209_finite_width_background_validation_summary.md及stage210_211_fixed_mode_validation_summary.md。
- [S14] stage221_226_finite_elliptical_gaussian_validation_summary.md与stage281a源构造脚本。
- [S15] STAGE242_245_HEIGHT_TOLERANCE_VALIDATION_2026-10-12.md。
- [S16] STAGE261_262_HEIGHT237NM_VALIDATION_2026-10-13.md及相关JSON。
- [S17] STAGE265_266_HEIGHT237NM_TOOTH190NM_INTERACTION_2026-10-14.md及相关JSON。
- [S18] STAGE267_280_TOPSHIFT_OPTIMIZATION_AND_TOLERANCE_SUMMARY_2026-10-15.md。
- [S19] stage283_284、stage287_291、stage292_293、stage292_298的结果JSON及对应报告。
- [S20] stage292_293_finalize.py、stage292_298_finalize.py与stage293a/b/c脚本，实际检查范围和评价定义。
- [S21] D:/FDTD_File/AR_Waveguide_Recent_Learning_20260817.md与learning_progress_20260818.md，早期阵列练习及需更正的解释。
### 官方资料
- [O1] [RCWA Solver Introduction](https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/4414575008787-RCWA-Solver-Introduction)，用于周期模型和求解方法说明。
- [O2] [RCWA Solver Simulation Object](https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/12959229278611-RCWA-Solver-Simulation-Object)，用于grating_orders与grating_power归一化定义。
- [O3] [Import source Simulation object](https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034383014-Import-source-Simulation-object)，用于导入E/H、频率场形和源验证。
- [O4] [Introduction to Lumerical datasets](https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034409554-Introduction-to-Lumerical-datasets)，用于数据轴与矢量分量说明。
- [O5] [integrate Script command](https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034405814-integrate-Script-command)，用于积分维度、坐标和单点维度行为。
- [O6] [Using and understanding Mode Expansion Monitors](https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034902433-Using-and-understanding-Mode-Expansion-Monitors)，用于模式系数与归一化功率。
- [O7] [Convergence testing process for FDTD simulations](https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034915833-Convergence-testing-process-for-FDTD-simulations)，用于数值验证方法。
官方资料核对日期为2026年10月22日。软件界面可能随小版本变化，具体操作以当前对象类型和实际属性为准。

## Slide 61
主要来源与查阅方法
查阅附录 / 61 — 65
历史结论保留当时条件。发生后续更正时，优先核对原始数据和定义。
资料 | 用于核对 | 位置
完整学习手册 | 物理解释、历史修正和课程 | 同项目学习总档案
历史阶段报告 | 当时的参数与决策理由 | 学习导航的历史原文
Stage292–298 JSON | 三光斑精确数值与检查范围 | D:/Codex/Kai
Ansys RCWA文档 | 结果归一化和周期假设 | 官方页面，链接见备注
Ansys数据与源文档 | 维度、积分、导入场 | 官方页面，链接见备注
Ansys模式与收敛文档 | 模式分解及数值误差 | 官方页面，链接见备注
Notes: 第61页｜主要来源与查阅方法
讲解与细节
主要本地来源及官方资料链接列于备注。正文中的历史图表均来自保存记录，未在本课件制作中重新求解。
本页结论
历史结论保留当时条件。发生后续更正时，优先核对原始数据和定义。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第22章 文件目录与可追溯资料
直接来源
[O1] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/4414575008787-RCWA-Solver-Introduction
[O2] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/12959229278611-RCWA-Solver-Simulation-Object
[O3] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034383014-Import-source-Simulation-object
[O4] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034409554-Introduction-to-Lumerical-datasets
[O5] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034405814-integrate-Script-command
[O6] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034902433-Using-and-understanding-Mode-Expansion-Monitors
[O7] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034915833-Convergence-testing-process-for-FDTD-simulations
[S19] D:/Codex/Kai/stage283_284_final_geometry_wz0p45_three_point_results.json
D:/Codex/Kai/stage287_291_width1p5um_three_point_results.json
D:/Codex/Kai/stage292_293_width1p4um_wz0p55_nominal_results.json
D:/Codex/Kai/stage292_298_width1p4um_three_point_results.json
完整来源目录
[S1] D:/Codex/Kai/learning_records/RCWA_learning_checkpoint_2026-08-25.md
[S2] D:/Codex/Kai/learning_records/RCWA_learning_checkpoint_2026-08-27.md
[S3] D:/Codex/Kai/learning_records/RCWA_learning_checkpoint_2026-08-31.md
[S4] D:/FDTD_File/RCWA_learning_checkpoint_2026-09-01.md
[S5] D:/Codex/Kai/learning_records/FDTD_learning_checkpoint_2026-09-01.md
[S6] D:/Codex/Kai/Lumerical_AR_waveguide_learning_summary_and_plan_2026-09-12.md
[S7] D:/Codex/Kai/stage90_bloch_validation_final_summary_2026-09-23.md
[S8] D:/Codex/Kai/stage91_finite_grating_power_budget_2026-09-23.md
[S9] D:/Codex/Kai/stage92_substrate_depth_validation_2026-09-23.md
D:/Codex/Kai/stage95_slanted_grating_mesh_convergence_2026-09-24.md
[S10] D:/Codex/Kai/stage105_to_stage112_phase_summary_2026-09-27.md
[S11] D:/Codex/Kai/stage137_143_robust_center_adoption_checkpoint_2026-09-28.md
[S12] D:/Codex/Kai/LUMERICAL_CHECKPOINT_STAGE175B_2026-09-29.md
[S13] D:/Codex/Kai/stage207_209_finite_width_background_validation_summary.md
D:/Codex/Kai/stage210_211_fixed_mode_validation_summary.md
[S14] D:/Codex/Kai/stage221_226_finite_elliptical_gaussian_validation_summary.md
[S15] D:/Codex/Kai/STAGE242_245_HEIGHT_TOLERANCE_VALIDATION_2026-10-12.md
[S16] D:/Codex/Kai/STAGE261_262_HEIGHT237NM_VALIDATION_2026-10-13.md
[S17] D:/Codex/Kai/STAGE265_266_HEIGHT237NM_TOOTH190NM_INTERACTION_2026-10-14.md
[S18] D:/Codex/Kai/STAGE267_280_TOPSHIFT_OPTIMIZATION_AND_TOLERANCE_SUMMARY_2026-10-15.md
[S19] D:/Codex/Kai/stage283_284_final_geometry_wz0p45_three_point_results.json
D:/Codex/Kai/stage287_291_width1p5um_three_point_results.json
D:/Codex/Kai/stage292_293_width1p4um_wz0p55_nominal_results.json
D:/Codex/Kai/stage292_298_width1p4um_three_point_results.json
[S20] D:/Codex/Kai/stage292_293_finalize.py
D:/Codex/Kai/stage292_298_finalize.py
[S21] D:/FDTD_File/AR_Waveguide_Recent_Learning_20260817.md
D:/FDTD_File/learning_progress_20260818.md
[O1] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/4414575008787-RCWA-Solver-Introduction
[O2] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/12959229278611-RCWA-Solver-Simulation-Object
[O3] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034383014-Import-source-Simulation-object
[O4] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034409554-Introduction-to-Lumerical-datasets
[O5] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034405814-integrate-Script-command
[O6] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034902433-Using-and-understanding-Mode-Expansion-Monitors
[O7] https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034915833-Convergence-testing-process-for-FDTD-simulations

## Slide 62
阶段目录：入门至 Stage104
查阅附录 / 62 — 65
对应原文件可在学习导航中按Stage检索。
阶段 | 内容 | 复习重点
早期至7 | 532 nm、界面与初始模型 | 单位、级次与对象
8–45 | 有限齿、模式读取与层映射 | 测量有效性
46–68 | 几何、网格、单变量公差 | 优化与验证区别
69–80 | 组合公差、角度与波长 | 联合条件
81–90 | Bloch色散交叉验证 | 峰的物理来源
91–104 | 功率预算与倾斜齿 | 方向分配与比较条件
Notes: 第62页｜阶段目录：入门至 Stage104
讲解与细节
这是按现存学习档案归纳的阶段目录。文件名中的阶段号只用于检索，结果有效性需参考当时报告与后续审计。
本页结论
对应原文件可在学习导航中按Stage检索。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第11章 Stage46至104完成了哪些物理验证

## Slide 63
阶段目录：Stage105–199
查阅附录 / 63 — 65
二维历史结果为学习案例，当前三维候选需要对应验证。
阶段 | 内容 | 复习重点
105–112 | 启用源纠错与联合峰 | 实际参与求解的源
113–143 | 能量、报告面、稳健角点 | 公差与测量
144–158 | 齿数扩展与新相位匹配 | 有限覆盖改变
159–174 | 固定齿底与二维收敛 | 受控几何变化
175–181 | 带宽审计与单色重建 | 激励与归一化
182–199 | 二维候选、带宽和色散 | 结论适用范围
Notes: 第63页｜阶段目录：Stage105–199
讲解与细节
累计档案LUMERICAL_CHECKPOINT_STAGE175B_2026-09-29.md的追加内容实际延伸到后续阶段。文件前部的“当前”通常代表写下当时的状态，不应覆盖更新后的结论。
本页结论
二维历史结果为学习案例，当前三维候选需要对应验证。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第12章 Stage105至199形成二维设计闭环

## Slide 64
阶段目录：Stage200–298
查阅附录 / 64 — 65
接下来先完成理解与关键假设审计，再执行有限范围的工程验证。
阶段 | 内容 | 复习重点
200–206 | 三维周期桥接与模式数 | 跨维度差异
207–220 | 有限宽与背景分离 | 复场与固定基底
221–229 | 有限椭圆导入源 | 输入定义
230–241 | 横向宽度初筛 | 局部候选条件
242–262 | 齿高从310到237 nm | 三点趋势与夹峰
263–280 | 齿宽和顶部偏移 | 目标权衡与停止
281–298 | 三光斑与1.40 µm候选 | 照明敏感性和剩余验证
Notes: 第64页｜阶段目录：Stage200–298
讲解与细节
目前结果存档到Stage298，不应因阶段号较大就把项目判断为产品设计完成。仍需区分教学模型、局部验证与系统产品要求。
本页结论
接下来先完成理解与关键假设审计，再执行有限范围的工程验证。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第13章 Stage200至229为什么转入三维测量重建

## Slide 65
常用术语速查
查阅附录 / 65 — 65
下一步：解释一个已有结果，手动复现一个小实验，再独立决定下一点。
术语 | 一句话含义 | 常见混淆
Λ / duty | 周期 / 齿宽占周期的比例 | 固定齿宽与固定占空比
n / n_eff | 材料折射率 / 模式有效折射率 | 用材料n代替导模n_eff
TE / TM | 基于坐标和传播的偏振分类 | 与mode编号混用
Wz / wz | 光栅总宽 / 光束场半径 | 几何和输入条件混用
T_forward / net | 前向功率 / 前向减后向 | 忽略后向与分母
FOV / Eyebox | 可见角范围 / 可见眼位置范围 | 用局部效率代替系统表现
收敛 / 公差 | 数值稳定性 / 实物偏差敏感性 | 把数值旋钮当器件变量
Notes: 第65页｜常用术语速查
讲解与细节
最后复述当前定位：638 nm单色入耦候选，Wz1.40 µm，名义净导模约7.836%。这仍是特定源、模式筛选和测量条件下的局部结果。下一课只读确认源，画清光路并解释分母。
本页结论
下一步：解释一个已有结果，手动复现一个小实验，再独立决定下一点。
手册定位
D:\Codex\Kai\output\AR波导学习总档案_2026-10-22/学习手册.md
第21章 自测题与参考答案